OPIS PRZEDMIOTU REMONTU

OBIEKT:	SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

Remont jednego pawilonu dla psów wraz                               z wybiegiem

LOKALIZACJA:	68-200 ŻARY,  ul. Żurawia 32

BRANŻA:	BUDOWLANA

INWESTOR:		GMINA ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM

RYNEK 1-5    68-200 ŻARY

OPRACOWAŁ:

Data opracowania czerwiec 2021

WSTĘP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis robot do wykonania w pawilonie „L” dla psów w schronisku dla zwierząt.

Pawilon z cegły, parterowy wysokości 2,50 m, dach płaski jednospadowy pokryty blachą falistą TR608/235G gr. 1,25 mm.

Powierzchnia zabudowy – 50,40 m²

Wysokość pawilonu – 2,50 m.

Długość – 12,60 m.

Szerokość – 4,00 m.

1. Przedmiot i zakres robót:

W zakres robót wchodzą następujące rodzaje robót budowlanych

- Roboty rozbiórkowe (rozebranie opaski przy budynku),

- Roboty izolacyjne, przeciwwilgociowe, cieplna,

- Naprawa istniejących ścian zewnętrznych,

- Roboty okładzinowe ścian,

- Malowanie tynków zewnętrznych,

- Malowanie boksów wybiegów dla psów – stalowych,

- Malowanie tynków wewnętrznych,

- Wentylacja grawitacyjna.

2. Wyszczególnienie robót towarzyszących i tymczasowych.

Roboty rozbiórkowe z rozporzadzeniem itu nalezy _______________________________________________________________________________

- Rozbiórka opaski przy budynku

- Demontaż cokolika z płytek terrakota,

Prace towarzyszące : nie przewiduje się.

Roboty tymczasowe:

- Ustawianie, przestawianie dostarczanie czasowych podpór i rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości

- Wykonanie i rozbiórka stemplowań i deskowań,

- Transport pionowy i poziomy materiałów na plac budowy  i w obrębie budowy

- Układanie , segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów na placu budowy lub w miejscu składowania w magazynie przy obiektowym,

- Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót

- Zorganizowanie stanowisk pracy

- Roboty związane z wykonaniem zagospodarowania placu budowy

- Zabezpieczenie placu budowy

- Zabezpieczenie istniejącej substancji budynku przed ujemnymi skutkami prowadzenia robót

- Sprzątanie i utrzymywanie w należytym porządku miejsca wykonywania robót i placu budowy

- Roboty związane z zabezpieczeniem elementów przed zabrudzeniem i uszkodzeniami

- Roboty pomiarowe

Szczegółowe zapisy z zakresu warunków bhp przy robotach rozbiórkowych - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

3. Niezbędne informacje o terenie budowy:

- Roboty będą prowadzone  w użytkowanym obiekcie  budowlanym.

ZESTAWIENIE ROBÓT

I – 		Roboty rozbiórkowe

II -              Osadzenie przesłon gumowych

III –	Tynki wewnętrzne renowacyjne

IV -             Roboty okładzinowe

V -	              Roboty malarskie

VI -             Tynki zewnętrzne (renowacyjne) żywiczne

VII -            Instalacje kanalizacyjne

VIII -           Opaska z kamienia sortowanego

IX -             Wentylacja

I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące wykonania robót rozbiórkowych elementów budynku

- Rozbiórka opaski przy budynku

WYKONANIE  ROBÓT

Materiały pochodzące z rozbiórek nie nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania.

Materiały stanowiące część, która nie zostanie wbudowana w remontowany obiekt Wykonawca jest obowiązany do przewiezienia do utylizacji.

II. OSADZENIE PRZESŁON Z GUMY NA OTWORACH WEJŚCIOWYCH DO BOKSÓW

Roboty obejmują następujące czynności:

- Wykonanie pomiarów otworów

- Wykonanie przesłon z gumy u producenta

- Przewiezienie przesłon na plac budowy

- Zamontowanie przesłony z gumy w otworze

- Uszczelnienie styku ramy ze ścianą

- Osadzenie listwy progowej

- Regulacja

WYKONYWANIE ROBÓT

Przesłon gumowe dostarcza się na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Na czas wykonywania uszczelnień oraz podczas prowadzenia robót malarskich przesłony gumowe powinny być zabezpieczone folią ochronną lub taśmą malarską. Do zamontowania uchwytów przesłony gumowej należy stosować rozpierane kotwy lub wkręty zabezpieczone  antykorozyjnie oraz piankę. Minimalna ilość do montażu przesłony gumowej   6 szt.  Minimalna długość zagłębienia łącznika wynosi 80 mm.

- TYNKi – WEWNĘTRZNE RENOWACYJNE

Tynk renowacyjny. Ma on wyjątkowe właściwości: wchłania wilgoć znajdującą się w murze i oddaje ją do otoczenia pod postacią pary wodnej. Jednocześnie magazynuje on w sobie szkodliwe sole i nie dopuszcza do powstawania wykwitów na powierzchni.

Drugą zaletą tynków renowacyjnych jest możliwość ich stosowania na mokrym murze. Pozwala to ułożyć warstwy wykończeniowe, jeszcze zanim ściany wyschną.

Roboty obejmują  następujące czynności:

- Sprawdzenie obsadzenia ościeżnic

- Oczyszczenie podłoża z kurzu szczotkami, usunięcie plam z rdzy i substancji tłustych(zmycie 10% roztworem szarego mydła)

- Nadmiernie suchą powierzchnię muru zwilżyć wodą bezpośrednio przed naniesieniem zaprawy

- Stosować zaprawę cementowo-wapienną o konsystencji 9-11 – obrzutka z zaprawy cementowej  1:1 grub.3-4 mm

Wykonanie robót:

Proces technologiczny obejmuje następujące grupy czynności:

- Wyznaczenie lica powierzchni tynku na ścianach

- Wykonanie obrzutki ścian

- Wykonanie narzutu na powierzchnię ścian

- Wykonanie gładzi wraz z zatarciem

- Wykonanie ościeży , wnęk

- Wykonanie gładzi gipsowych

- Wykonanie malowania farbą emulsyjną

Obrzutkę należy wykonać z zaprawy cementowej 1:1 grub.3-4 mm. Narzut powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwana stale w jednym kierunku. Zaprawa do narzutu : cementowo-wapienna 1:1:5. Gładź należy nanosić przed związaniem zaprawy narzutu. Stosować zaprawę cementowo-wapienna 1:1:2 o konsystencji 7-10 cm ZSP z drobnym piaskiem przesiewanym o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Zatarcie na gładko packą drewnianą

- ROBOTY OKŁADZINOWE

Roboty obejmują  następujące czynności:

- Skucie starych tynków wewnętrznych na wysokości 100 cm od posadzki

- Uzupełnienie tynku

- Wyznaczenie poziomów

- Nałożenie płytek na klej w pomieszczeniach na wysokości 100 cm od posadzki, wzdłuż ścian wewnętrznych,

Wykonanie robót:

Płytki ceramiczne przykleić do ścian za pomocą zaprawy klejącej do glazury. Wymagana jest wysoka jakość wykonania prac. Spoiny należy wypełnić zaprawą do fugowania w kolorze płytek ceramicznych. Przed ułożenie płytek wykonać izolację przeciwwodną w płynie np. „Ceresiet”.

Narożniki zabezpieczyć za pomocą listew wykończeniowych z tworzyw sztucznych tzw. „flizówek” w kolorze płytek.

V. ROBOTY MALARSKIE

1. MALOWANIE TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH.

Roboty obejmują  malowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych DLA PSÓW

Należy  wykonać następujące czynności

- Zeskrobanie starych powłok

- Uzupełnienie brakujących tynków

- Szpachlowanie zaprawą cementową

- Zagruntowanie powierzchni

- Dwukrotne malowanie

Wykonanie robót:

- Usunąć złuszczone powłoki. Ubytki i spękania oraz rysy uzupełnić zgodnie ze sztuką budowlaną, nałożyć gładź zaprawy cementowej, wygładzić. Podłoże oczyścić od pyłu i kurzu oraz odtłuścić. Na tak przygotowane podłoże nałożyć pokost oraz farbę.

- MALOWANIE TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH.

Roboty obejmują  malowanie ELEWACJI

Należy  wykonać następujące czynności

- Zeskrobanie starych powłok

- Uzupełnienie brakujących tynków

- Szpachlowanie zaprawą cementową

- Zagruntowanie powierzchni

- Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnym.

Wykonanie robót:

- Usunąć złuszczone powłoki. Ubytki i spękania oraz rysy uzupełnić zgodnie ze sztuką budowlaną, nałożyć gładź zaprawy cementowej, wygładzić. Podłoże oczyścić od pyłu i kurzu oraz odtłuścić. Na tak przygotowane podłoże nałożyć farby do malowania elewacji

- MALOWANIE BOKSÓW DLA PSOW - stalowych.

Roboty obejmują  malowanie BOKSÓW DLA PSÓW

Należy  wykonać następujące czynności

- Zeskrobanie i oczyszczenie starych powłok

- Zagruntowanie powierzchni farbą podkładową antykorozyjną

- Malowanie farbą olejną powierzchniową

Wykonanie robót:

- Usunąć złuszczone powłoki. Podłoże oczyścić od pyłu i kurzu oraz odtłuścić. Na tak przygotowane podłoże nałożyć farbę podkładową antykorozyjną oraz farbę powierzchniową.

VI. TYNKi – ZEWNĘTRZNE (RENOWACYJNE) ŻWICZNE

NAPRAWA ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN ZEWNĘTRTZNYCH.

Roboty obejmują  następujące czynności:

- Sprawdzenie obsadzenia ościeżnic

- Oczyszczenie podłoża z kurzu szczotkami, usunięcie plam z rdzy i substancji tłustych (zmycie 10% roztworem szarego mydła)

- Nadmiernie suchą powierzchnię muru zwilżyć wodą bezpośrednio przed naniesieniem zaprawy

- Stosować zaprawę cementowo-wapienną o konsystencji 9-11 – obrzutka z zaprawy cementowej  1:1 grub.3-4 mm

Wykonanie robót:

Proces technologiczny obejmuje następujące grupy czynności:

- Wyznaczenie lica powierzchni tynku na ścianach

- Wykonanie obrzutki ścian

- Wykonanie narzutu na powierzchnię ścian

- Wykonanie gładzi wraz z zatarciem

- Wykonanie ościeży , wnęk

- Wykonanie gładzi gipsowych

- Wykonanie malowania farbą emulsyjną

Obrzutkę należy wykonać z zaprawy cementowej 1:1 grub.3-4 mm. Narzut powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwana stale w jednym kierunku. Zaprawa do narzutu : cementowo-wapienna 1:1:5. Gładź należy nanosić przed związaniem zaprawy narzutu. Stosować zaprawę cementowo-wapienna 1:1:2 o konsystencji 7-10 cm ZSP z drobnym piaskiem przesiewanym o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Zatarcie na gładko packą drewnianą

VII.  INSTALACJA KANALIZACYJNA

Montaż korka odpowietrzającego na róże kanalizacyjnej z PCV śr.50 mm - 1 szt.

VIII. OPASKA Z KAMIENIA SORTOWANEGO

WYKONANIE ROBÓT:

- ułożenie obrzeży trawnikowych 50 cm od budynku,

- wyrównanie wykopu,

- ułożenie kamienia sortowanego pomiędzy budynkiem a obrzeżami trawnikowymi.

VIII. OPASKA Z KAMIENIA SORTOWANEGO

WYKONANIE ROBÓT:

- ułożenie obrzeży trawnikowych 50 cm od budynku,

- wyrównanie wykopu,

- ułożenie kamienia sortowanego pomiędzy budynkiem a obrzeżami trawnikowymi.

IX. WENTYLACJA GRAWITACYJNA

ROBOTY OBEJMUJĄ WYKONANIE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ Z RUR TERMOIZOLACYJNYCH fi 150/220.

Wg dołączonej kalkulacji na 1 kpl. wentylacji

- Trójnik wentylacyjny kąt 90* fi. 150/220

- Rura wentylacyjna termoizolacyjna fi. 150/220, L-1000 mm

- Rura wentylacyjna termoizolacyjna fi. 150, L-300 mm

- Obejma mocująca fi 160

- Wspornik

- Nasada obrotowa 150 typ. STRAŻAK,

- Obejma konstrukcji do wentylacji  200.

WYKONANIE ROBÓT;

- wykucie otworów na wentylację grawitacyjną fi. 150 mm w ścianach szczytowych w odległości

1,20 m od ściany frontowej, po jednym na ścianie bocznej,

- montaż wspornika  do ściany budynku,

- montaż  przewodów wentylacyjnych termoizolacyjnych na wsporniku do ściany za pomocą obejmy,

- osadzenie w murze wraz z obrobieniem przewodu wentylacyjnego,

- montaż nasady obrotowej fi 150, typ Strażak.