SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OBIEKT:	SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

Remont jednego pawilonu dla psów wraz

z wybiegiem

LOKALIZACJA:	68-200 ŻARY,  ul. Żurawia 32

BRANŻA:                     BUDOWLANA

INWESTOR:	        GMINA ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM

RYNEK 1-5    68-200 ŻARY

OPRACOWAŁ:

Data opracowania czerwiec 2021

WSTĘP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia  jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych rodzajów robót. Zgodnie z § 13 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz.2072), specyfikacje te sporządza się w zależności od stopnia skomplikowania robót budowlanych, dla wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót według przyjętej systematyki lub grup robót.

Stosowanie specyfikacji technicznych wynika z przepisów zawartych w:

a)   Ustawie Prawo zamówień publicznych art. 31 (Dz. U. 2019 r. poz. 2019), stwierdzającej, że w odniesieniu do robót budowlanych przedmiot zamówienia określa się na podstawie dokumentacji projektowej oraz  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

b) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
    szczegółowego  zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
    wykonania i odbioru robót   budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

c)  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia   
   metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389) ustalającym, że podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego jest m.in. Specyfikacja techniczna wykonania  i odbioru robót.

1. Przedmiot i zakres robót:

W zakres robót wchodzą następujące rodzaje robót budowlanych

- Roboty rozbiórkowe (rozebranie opaski przy budynku),

- Roboty izolacyjne, przeciwwilgociowe, cieplne,

- Naprawa istniejących ścian zewnętrznych,

- Roboty okładzinowe ścian,

- Malowanie tynków zewnętrznych,

- Malowanie boksów wybiegów dla psów – stalowych,

- Malowanie tynków wewnętrznych,

- Wentylacja grawitacyjna.

2. Wyszczególnienie robót towarzyszących i tymczasowych:

Roboty rozbiórkowe: z rozporzadzeniem itu nalezy _______________________________________________________________________________

- Rozbiórka opaski przy budynku,

- Demontaż cokolika z płytek terrakota,

Prace towarzyszące : nie przewiduje się.

Roboty tymczasowe:

- Ustawianie, przestawianie dostarczanie czasowych podpór i rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości

- Wykonanie i rozbiórka stemplowań i deskowań,

- Transport pionowy i poziomy materiałów na plac budowy  i w obrębie budowy

- Układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów na placu budowy lub           w miejscu składowania w magazynie przyobiektowym,

- Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót

- Zorganizowanie stanowisk pracy

- Roboty związane z wykonaniem zagospodarowania placu budowy

- Zabezpieczenie placu budowy

- Zabezpieczenie istniejącej substancji budynku przed ujemnymi skutkami prowadzenia robót

- Sprzątanie i utrzymywanie w należytym porządku miejsca wykonywania robót i placu budowy

- Roboty związane z zabezpieczeniem elementów przed zabrudzeniem i uszkodzeniami

- Roboty pomiarowe

Szczegółowe zapisy z zakresu warunków bhp przy robotach rozbiórkowych - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz.401).

3. Niezbędne informacje o terenie budowy:

- Roboty będą prowadzone  w użytkowanym obiekcie  budowlanym.

- Warunki bhp podczas wykonywania robót budowlanych

Podczas wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać  wszystkich zaleceń podanych        w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02_______________________________________________________________________________________________________________________________ruktury z 06.__________________________________________________________________________________________________________________orzadzeniuych należy przestrzegać  wszystkich zaleceń___________________________________________________________…..    .2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas wykonywania robót budowlanych.

4. Informacja o ochronie środowiska:

Podczas wykonywania robót budowlanych Wykonawca powinien przestrzegać wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed:

- Zanieczyszczeniem cieków wodnych i gleby szkodliwymi substancjami a w szczególności paliwem, olejem, materiałami bitumicznymi, chemikaliami

- Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami

- Przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu

- Możliwością powstania pożaru

- Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym

- Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje znajdujące się na terenie budowy przed ich uszkodzeniem.

5. Zabezpieczenia interesów osób trzecich:

Wraz z przejęciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnością cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym z ruchem pojazdów mechanicznych.

Przejęty teren Wykonawca zobowiązuje się wykorzystać jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy, oznakuje go i zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpieczy uwzględniając specyfikę robót oraz znajdujące się na nim obiekty, urządzenia techniczne oraz podlegające ochronie elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego, będzie dbał o należyty stan                i porządek na terenie budowy.

6. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy:

Zamawiający udostępni Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej oraz miejsce do składowania materiałów i ustawienia tymczasowych obiektów zagospodarowania placu budowy. Koszty za zużytą wodę i energię elektryczną obciążać będą Wykonawcę. Dopuszcza się możliwość udostępniania pomieszczeń na potrzeby socjalne oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku, w którym będą wykonywane prace lub w sąsiednich budynkach w bezpośredniej bliskości miejsca wykonywania robót na warunkach określonych przez Zamawiającego bezpośrednio przed terminem rozpoczęcia robót.

7. Ogrodzenia:

Wykonawca będzie zobligowany do przedstawienia  Zamawiającemu  projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy a po uzyskaniu jego akceptacji do ich wykonania i utrzymywania w należytym stanie. Teren działki jest ogrodzony.

8. Warunki dotyczące organizacji ruchu:

Wykonawca będzie korzystał  z ogólnie dostępnych dróg i dojazdów. Środki transportowe będą mogły być parkowane na terenie  w pobliżu placu budowy przez okres niezbędny do wykonania prac transportowych.

Wykonawca będzie stosował transport ręczny. Dla elementów, których ciężar będzie wymagał  zaangażowania  do transportu ręcznego więcej niż dwóch osób  dopuszcza  się możliwość transportu środkami transportowymi po innych nawierzchniach do tego nieprzeznaczonych pod warunkiem doprowadzenia ich  po zakończeniu prac do stanu pierwotnego. Koszty doprowadzenia  do stanu pierwotnego w/w nawierzchni będzie ponosił Wykonawca.

9. Zabezpieczenia chodników  i jezdni:

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym projekt zabezpieczenia chodników i jezdni.

10. Nazwy i kody określone we wspólnym słowniku CPV

- Roboty rozbiórkowe       CPV  45111100-9

- Roboty murowe              CPV  45262500-6

- Roboty tynkarskie           CPV 45324000-4

- Roboty okładzinowe        CPV 45431000-7

- Roboty malarskie             CPV 45442100-8

- Roboty remontowe i renowacyjne CPV 45453000-7

11. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów budowlanych i wyrobów:

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane. Można stosować tylko takie wyroby, które są wprowadzone do obrotu zgodnie            z ustawą  z dnia 16.04.2004 r (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) o wyrobach budowlanych. Roboty należy wykonywać przy użyciu materiałów określonych w dokumentach  określających przedmiot zamówienia. W przypadku braku charakterystyki materiałów w w/w dokumentach przy użyciu materiałów uzgodnionych z Zamawiającym lub Inspektorem Nadzoru. Uzgodnienia o których mowa powinny mieć formę pisemną.

12. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych, wymagających zdefiniowania  w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych:

Plac budowy, teren budowy – obszar, na którym będą wykonywane roboty budowlane, ale także miejsca udostępnione Wykonawcy do użytkowania, składowania materiałów, obszar przez który będą transportowane materiały i urządzenia niezbędne do wykonania robót.

13. Składowanie, transport, przechowywanie  materiałów i wyrobów:

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy oraz zabezpieczy materiały przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca zobowiązany jest do transportu składowania i przechowywania materiałów                  i wyrobów zgodnie z wymaganiami producenta.

14. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane i instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymogom określonym w dokumentacji technicznej oraz nadawały się do stosowania przy robotach budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881)            o wyrobach budowlanych oraz dadtkowych zapisach w (Dz. U. 2020 r. poz. 215, 471 t.j.)

Wykonawca uzgodni z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów do wykonania robót.

15. Materiały nie odpowiadające wymaganiom:

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych gdyż nie spełniają wymagań określonych w ustawie z dnia  16.04.2004 r (Dz.U. nr 92 z 2004 r .) o wyrobach budowlanych lub nie spełniają wymagań określonych w umowie lub innych dokumentach, w których zawarta jest charakterystyka materiałów i w związku z tym nie uzyskają akceptacji Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

16. Wariantowe stosowanie materiałów:

Jeżeli przewiduje się wariantowe stosowanie materiałów  i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi  Zamawiającego o proponowanym wyborze. Zamawiający podejmie w tym przypadku odpowiednia decyzję. Wybrany i zaakceptowany materiał, element budowlany  lub urządzenie  przez Zamawiającego, nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.

17. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością:

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Wykonawca okaże się Zamawiającemu dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie sprzętu do użytkowania  tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

18. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń a także wymagania specjalne:

Roboty należy wykonywać zgodnie z danymi zawartymi w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowe informacje dotyczące technologii wykonania robót i zasady wykonywania odbioru zawarte są w „Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych” (wydanie np.: z 1989 roku Wydawnictwo Arkady), polskich normach, Branżowych normach, Aprobatach technicznych dotyczących  używanych materiałów, wytycznych, poradnikach opracowanych przez instytuty         i jednostki naukowo-badawcze oraz producentów materiałów.

19. Wymagania specjalne:

Nie przewiduje się żadnych wymagań specjalnych.

20. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami  oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość wyrobów  wbudowanych. Zamawiający będzie wykonywał kontrolę w zakresach i w sposób określony w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, polskich normach, Branżowych normach, Aprobatach technicznych dotyczących używanych materiałów, wytycznych, poradnikach opracowanych przez instytuty i jednostki naukowo-badawcze oraz producentów materiałów.

21. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót:

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych w ustalonych jednostkach. Książka obmiarów stanowi dokument, w którym rejestruje się rzeczywisty obmiar robót wykonanych. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy lub przedstawiciel Wykonawcy. Obmiarów i przedmiarów należy dokonywać w sposób analogiczny do zawartego  w zasadach przedmiarowania umieszczonych w założeniach szczegółowych             i ogólnych do katalogów nakładów rzeczowych ( KNR-ach). Zamawiający lub Inspektor Nadzoru będzie potwierdzał  obmiary w książce z częstotliwością niezbędną  do zgodnego z umową rozliczania Wykonawcy. Ilość robót ulegających zakryciu lub zanikających Zamawiający lub Inspektor Nadzoru powinien potwierdzić przed ich zakryciem.

W przypadku umowy ryczałtowej nie ma obowiązku prowadzenia księgi obmiarów.

22. Zasady określania ilości robót i materiałów:

Ilość robót i materiałów należy określać w sposób analogiczny do tego w jaki są określane            w katalogach nakładów rzeczowych ( KNR-ach)

23. Urządzenia i sprzęt pomiarowy:

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone  przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia  te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Zlecającemu lub Inspektorowi Nadzoru ważne świadectwa .

24. Czas prowadzenia pomiarów:

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinka robót,         a także w przypadku występującej dłuższej  przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

25. Odbiór częściowy i odbiór etapowy:

Dopuszcza się możliwość podziału zakresu prac  na następujące etapy

- Roboty wewnętrzne

- Roboty zewnętrzne

26. Rozruch technologiczny:

Nie przewiduje się rozruchu technologicznego dla zakresu robót objętych n/n specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

27. Odbiór końcowy:

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie          o wykonaniu robót budowlanych.

Odbiór polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w porównaniu do ilości i wartości określonych w umowie  lub innych dokumentach  określających przedmiot zamówienia.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie zgłoszona Zamawiającemu przez Wykonawcę na piśmie  z powiadomieniem o tym fakcie  Inspektora Nadzoru.

Odbioru robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, oceny wizualnej, oraz zgodności wykonania robót z dokumentami określającymi przedmiot  zamówienia.

W przypadkach niewykonania w wyznaczonym terminie ewentualnych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin  odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez  Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  w dokumentach umownych.

Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie  stwierdzonych w tej dacie wad.

W przypadku, gdy dokumenty pod względem przygotowania nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

28. Odbiór po okresie rękojmi:

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający może organizować odbiór „po okresie rękojmi”.            O terminie odbioru Wykonawca  powiadamiany zostanie w formie pisemnej.

29. Odbiór ostateczny- pogwarancyjny:

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. O terminie odbioru Wykonawca powiadamiany będzie w formie pisemnej.

30. Dokumenty  do odbioru obiektu budowlanego:

Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować  odpowiednie dokumenty t.j,

- Dokumenty dotyczące materiałów budowlanych (wytyczne producenta dotyczące montażu           i     stosowania, deklaracje właściwości użytkowych)

- Protokół przekazania placu budowy

- Protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających

- Protokoły z narad

- Protokoły uzgodnień

- Dokumenty wynikające ze stosowania prawa budowlanego

31. Sposób rozliczenia prac towarzyszących i robót tymczasowych:

Nakłady na :

- Ustawianie, przestawianie, dostarczanie czasowych podpór i rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokościach do wielkości określonych w katalogach nakładów rzeczowych (KNR-ach)

- Wykonanie i rozbiórka stemplowań i deskowań

- Transport pionowy i poziomy materiałów  na plac budowy

- Układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów na placu budowy w obrębie placu budowy lub w miejscu składowania w magazynie przyobiektowym

- Usuwanie wad i usterek  oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót

- Zorganizowanie stanowisk pracy

- Roboty związane z wykonaniem zagospodarowania placu budowy

- Zabezpieczenie placu budowy

- Zabezpieczenie istniejącej substancji budynku przed ujemnymi skutkami prowadzenia robót

- Sprzątanie i utrzymywanie w należytym porządku miejsca wykonywania robót i placu budowy

- Roboty pomiarowe

- Roboty związane z zabezpieczeniem elementów przed zabrudzeniem i uszkodzeniem

Wszystkie wymienione wyżej roboty nie podlegają osobnej zapłacie – koszty te wchodzą w skład kosztów Wykonawcy.

Również opłata za składowanie śmieci, materiałów z rozbiórki i odpadów nie jest przedmiotem osobnej zapłaty. Koszty te obciążają Wykonawcę.

32. Zestawienie dokumentacji projektowej:

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna

Opis przedmiotu remontu

33. Zestawienie  norm, aktów prawnych, aprobat technicznych i innych dokumentów:

- Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa              i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202                   z późniejszymi zmianami)

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”                          (Wydawnictwo Arkady- wydanie z 1989 r.)

- Aprobaty techniczne  zastosowanych materiałów

- Polskie Normy, Branżowe Normy

- Karty techniczne wyrobów

- Wytyczne producentów materiałów

## CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA

Szczegółowa  Specyfikacja Techniczna  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT - Remont kapitalny 1 pawilonu dla psów wraz z wybiegiem oraz wykonaniem wentylacji

##### Zastawienie ST

I - 		Roboty rozbiórkowe							str.	     10

II -              Osadzenie przesłon gumowych                                                                  str.        10-11

III -	Tynki wewnętrzne renowacyjne		             		             str.        11-12

IV -             Roboty okładzinowe							str.        12-13

V -	              Roboty malarskie							str.        13-14

VI -             Tynki zewnętrzne (renowacyjne) żywiczne                                               str.        14-15

VII -            Instalacje kanalizacyjne                                                                             str.            15

VIII -           Opaska z kamienia sortowanego                                                               str.            15

IX -             Wentylacja                                                                                                  str.           15

I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące wykonania robót rozbiórkowych elementów budynku

- Rozbiórka opaski przy budynku

1.MATERIAŁY

materiały nie występują.

2.SPRZĘT I MASZYNY

Do robót rozbiórkowych może być używany dowolny sprzęt lekki. Gruz wywozić samochodami samowyładowczymi.

3.WYKONANIE  ROBÓT

Materiały pochodzące z rozbiórek nie nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania.

Materiały stanowiące część, która nie zostanie wbudowana w remontowany obiekt Wykonawca jest obowiązany do przewiezienia do utylizacji.

4. Obmiar robót wg wymagań wspólnych.

5. Roboty objęte ST odbiera  Inwestor na podstawie dokumentacji oraz wpisów do dziennika     budowy.

II. OSADZENIE PRZESŁON Z GUMY NA OTWORACH WEŚCIOWYCH

1.Roboty obejmują następujące czynności:

- Wykonanie pomiarów otworów

- Wykonanie przesłon z gumy u producenta

- Przewiezienie przesłon na plac budowy

- Zamontowanie przesłony z gumy w otworze

- Uszczelnienie styku ramy ze ścianą

- Osadzenie listwy progowej

- Regulacja

2.MATERIAŁY

Przesłony gumowe z okuciem do mocowania w otworze.

3.WYKONYWANIE ROBÓT

Przesłony gumowe dostarcza się na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Na czas wykonywania uszczelnień oraz podczas prowadzenia robót malarsko przesłony gumowe powinny być zabezpieczone folią ochronną lub taśmą malarską. Do zamontowania uchwytów przesłony gumowej należy stosować rozpierane kotwy lub wkręty zabezpieczone  antykorozyjnie oraz piankę. Minimalna ilość do montażu przesłony gumowej 6 szt. Minimalna długość zagłębienia łącznika wynosi 80 mm.

4.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT i odbiór robót

- Za zgodność z aprobatą techniczną

- Roboty ulegające zakryciu, podparcie progów, zamontowanie uchwytów mocujących, uszczelnienie luzów,

5.Przepisy związane – odpowiednie aprobaty techniczne.

6. Obmiar robót wg wymagań wspólnych.

7. Roboty objęte ST odbiera  Inwestor na podstawie dokumentacji oraz wpisów do dziennika budowy.

III. TYNKi – WEWNĘTRZNE RENOWACYJNE

Tynk renowacyjny. Ma on wyjątkowe właściwości: wchłania wilgoć znajdującą się w murze i oddaje ją do otoczenia pod postacią pary wodnej. Jednocześnie magazynuje on w sobie szkodliwe sole i nie dopuszcza do powstawania wykwitów na powierzchni.

Drugą zaletą tynków renowacyjnych jest możliwość ich stosowania na mokrym murze. Pozwala to ułożyć warstwy wykończeniowe, jeszcze zanim ściany wyschną.

1.Roboty obejmują  następujące czynności:

- Sprawdzenie obsadzenia ościeżnic

- Oczyszczenie podłoża z kurzu szczotkami, usunięcie plam z rdzy i substancji tłustych(zmycie 10% roztworem szarego mydła)

- Nadmiernie suchą powierzchnię muru zwilżyć wodą bezpośrednio przed naniesieniem zaprawy

- Stosować zaprawę cementowo-wapienną o konsystencji 9-11 – obrzutka z zaprawy cementowej  1:1 grub.3-4 mm

2.MATERIAŁY  WG Normy PN-90/B-14501

- tynk  renowacyjny kat. III.

3.Wykonanie robót

Proces technologiczny obejmuje następujące grupy czynności:

- Wyznaczenie lica powierzchni tynku na ścianach

- Wykonanie obrzutki ścian

- Wykonanie narzutu na powierzchnię ścian

- Wykonanie gładzi wraz z zatarciem

- Wykonanie ościeży, wnęk

- Wykonanie gładzi gipsowych

- Wykonanie malowania farbą emulsyjną

Obrzutkę należy wykonać z zaprawy cementowej 1:1 grub.3-4 mm. Narzut powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwana stale w jednym kierunku. Zaprawa do narzutu: cementowo-wapienna 1:1:5. Gładź należy nanosić przed związaniem zaprawy narzutu. Stosować zaprawę cementowo-wapienna 1:1:2                  o konsystencji 7-10 cm ZSP z drobnym piaskiem przesiewanym o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Zatarcie na gładko packą drewnianą

4.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT i odbiór robót

- sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, równości   i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynków,

- sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej,

- dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 metrowej,

- dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na długości łaty kontrolnej 2 m,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego

- dla tynku kategorii III nie większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości  oraz nie więcej niż 6 mm powyżej 3,5 m wysokości,

- dla tynku kategorii II nie większe niż 3 mm na 1 m,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego

- dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm na 1 m i nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.),

- dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 10 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi,

- sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności,  itp.,

5. WYKAZ  NORM

PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-14503     Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-79/B-06711     Roboty tynkowe.  Piasek do tynków zwykłych

6. Obmiar robót wg wymagań wspólnych.

7. Roboty objęte ST odbiera  Inwestor na podstawie dokumentacji oraz wpisów do dziennika budowy.

IV. ROBOTY Okładzinowe

1.Roboty obejmują  następujące czynności:

- Skucie starych tynków wewnętrznych na wysokości 100 cm od posadzki

- Uzupełnienie tynku

- Wyznaczenie poziomów

- Nałożenie płytek na klej w pomieszczeniach na wysokości 100 cm od posadzki, wzdłuż ścian wewnętrznych,

2.MATERIAŁY

- płytki ceramiczne ścienne – typowa glazura o wymiarach 20x20 cm lub 20x30 cm, powierzchnia gładka, wodoszczelna, płytki o równych bokach, średniej klasy,

- zaprawa klejowa do glazury, wodoodporna i mrozoodporna, nietoksyczna,

- zaprawa wyrównująca do wyrównywania powierzchni ścian przed położeniem płytek ceramicznych,

3.Wykonanie robót

Płytki ceramiczne przykleić do ścian za pomocą zaprawy klejącej do glazury. Wymagana jest wysoka jakość wykonania prac. Spoiny należy wypełnić zaprawą do fugowania w kolorze płytek ceramicznych. Przed ułożenie płytek wykonać izolację przeciwwodną w płynie np. „Ceresit”.

Narożniki zabezpieczyć za pomocą listew wykończeniowych z tworzyw sztucznych tzw. „flizówek”   w kolorze płytek.

4.ODBIÓR  ROBÓT

- Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego i pionowego nie powinno być większe niż          2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej,

- sprawdzenie wykonania gotowej glazury w tym: prawidłowości przylegania płytek do podkładu całą powierzchnią, prawidłowości przebiegu spoin, prawidłowości ukształtowania powierzchni, wizualna ocena szerokości styków i  prawidłowości ich wypełnienia, jednolitości barwy płytek i spoin,

5.Przepisy związane – odpowiednie aprobaty techniczne.

6. Obmiar robót wg wymagań wspólnych.

7. Roboty objęte ST odbiera  Inwestor na podstawie dokumentacji oraz wpisów do dziennika budowy.

V. ROBOTY MALARSKIE

1.Roboty obejmują  malowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych DLA PSÓW

Należy  wykonać następujące czynności

- Zeskrobanie starych powłok

- Uzupełnienie brakujących tynków

- Szpachlowanie zaprawą cementową

- Zagruntowanie powierzchni

- Dwukrotne malowanie

2.MATERIAŁY

-      zaprawa cementowa

- farba silikonowa biała i w kolorze

- farba olejna

3.Wykonanie robót

- Usunąć złuszczone powłoki. Ubytki i spękania oraz rysy uzupełnić zgodnie ze sztuką budowlaną, nałożyć gładź zaprawy cementowej, wygładzić. Podłoże oczyścić od pyłu i kurzu oraz odtłuścić. Na tak przygotowane podłoże nałożyć pokost oraz farbę.

4.Odbiór ROBÓT

Odbiór międzyfazowy powinien obejmować:

- sprawdzenie przygotowania podłoża (tynków, drewna, betonu) do malowania,

- sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, jakości połysku, twardości powłoki itp.,

Ze wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić protokół.

Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje:

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów,

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

- sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok malarskich należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

- badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach od zakończenia prac,

5. WYKAZ  NORM

PN-69/B-10280     Roboty malarskie budowlane.

6. Obmiar robót wg wymagań wspólnych.

7. Roboty objęte ST odbiera  Inwestor na podstawie dokumentacji oraz wpisów do dziennika budowy

VI. TYNKi – ZEWNĘTRZNE (RENOWACYJNE) ŻYWICZNE

1.Roboty obejmują  następujące czynności:

- Sprawdzenie obsadzenia ościeżnic

- Oczyszczenie podłoża z kurzu szczotkami, usunięcie plam z rdzy i substancji tłustych (zmycie 10% roztworem szarego mydła)

- Nadmiernie suchą powierzchnię muru zwilżyć wodą bezpośrednio przed naniesieniem zaprawy

- Stosować zaprawę cementowo-wapienną o konsystencji 9-11 – obrzutka z zaprawy cementowej  1:1 grub. 3-4 mm

2.MATERIAŁY  wg Normy PN-90/B-14501

- tynk cementowo -wapienny (renowacyjny) kat. III

3.Wykonanie robót

Proces technologiczny obejmuje następujące grupy czynności:

- Wyznaczenie lica powierzchni tynku na ścianach

- Wykonanie obrzutki ścian

- Wykonanie narzutu na powierzchnię ścian

- Wykonanie gładzi wraz z zatarciem

- Wykonanie ościeży, wnęk

- Wykonanie gładzi gipsowych

- Wykonanie malowania farbą emulsyjną

Obrzutkę należy wykonać z zaprawy cementowej 1:1 grub. 3-4 mm. Narzut powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwana stale w jednym kierunku. Zaprawa do narzutu: cementowo-wapienna 1:1:5. Gładź należy nanosić przed związaniem zaprawy narzutu. Stosować zaprawę cementowo-wapienna 1:1:2                 o konsystencji 7-10 cm ZSP z drobnym piaskiem przesiewanym o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Zatarcie na gładko packą drewnianą

4.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT i odbiór robót

- sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, równości      i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynków,

- sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej,

- dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3mm na całej długości łaty kontrolnej 2 metrowej,

- dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na długości łaty kontrolnej 2 m,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego

- dla tynku kategorii III nie większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości  oraz nie więcej niż 6 mm powyżej 3,5 m wysokości,

- dla tynku kategorii II nie większe niż 3 mm na 1 m,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego

- dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm na 1 m i nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.),

- dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 10 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi,

- sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności,  itp.,

5. WYKAZ  NORM

PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-14503     Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-79/B-06711     Roboty tynkowe.   Piasek do tynków zwykłych

6. Obmiar robót wg wymagań wspólnych.

7. Roboty objęte ST odbiera  Inwestor na podstawie dokumentacji oraz wpisów do dziennika budowy.

VII. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Montaż korka odpowietrzającego na róże kanalizacyjnej z PCV śr.50 mm - 1 szt.

VIII. OPASKA Z KAMIENIA SORTOWANEGO

1. MATERIAŁY

- Obrzeża trawnikowe

- Kamień sortowany

2. WYKONANIE ROBÓT

- ułożenie obrzeży trawnikowych 50 cm od budynku,

- wyrównanie wykopu,

- ułożenie kamienia sortowanego pomiędzy budynkiem a obrzeżami trawnikowymi.

3. Przepisy związane – odpowiednie aprobaty techniczne.

4. Obmiar robót wg wymagań wspólnych.

5. Roboty objęte ST odbiera  Inwestor na podstawie dokumentacji oraz wpisów do dziennika budowy.

IX. WENTYLACJA

1. MATERIAŁY

Wg dołączonej kalkulacji na 1 kpl. wentylacji

- Trójnik wentylacyjny kąt 90* fi. 150/220

- Rura wentylacyjna termoizolacyjna fi. 150/220, L-1000 mm

- Rura wentylacyjna termoizolacyjna fi. 150, L-300 mm

- Obejma mocująca fi 160

- Wspornik

- Nasada obrotowa 150 typ. STRAŻAK,

- Obejma konstrukcji do wentylacji  200.

2. WYKONANIE ROBÓT

- wykucie otworów na wentylację grawitacyjną fi. 150 mm w ścianach szczytowych w odległości

1,20 m od ściany frontowej, po jednym na ścianie bocznej,

- montaż wspornika  do ściany budynku,

- montaż  przewodów wentylacyjnych termoizolacyjnych na wsporniku do ściany za pomocą obejmy,

- osadzenie w murze wraz z obrobieniem przewodu wentylacyjnego,

- montaż nasady obrotowej fi 150, typ Strażak.

3. Przepisy związane – odpowiednie aprobaty techniczne.

4. Obmiar robót wg wymagań wspólnych.

5. Roboty objęte ST odbiera  Inwestor na podstawie dokumentacji oraz wpisów do dziennika budowy.