Żary, dnia 29.05.2012

OTRZYMUJĄ WSZYSCY

UCZESTNICY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

znak sprawy ZP.271.6.2012

dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: „Modernizacja sygnalizacji świetlnych na dwóch skrzyżowaniach w mieście Żary”

- W związku, iż do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści SIWZ:

  - W dniu 21.05.2012 r. zapytanie o treści:

… „W sekcji II określenia przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga dostarczenia 
i montażu sygnalizatorów kierunkowych S3 na modernizowane skrzyżowania. Według aktualnego stanu na skrzyżowaniach zastosowane sygnalizatory to sygnalizatory ogólne S1. Zmiana sygnalizatorów ogólnych na kierunkowe będzie prowadzić do całkowitej zmiany programu sygnalizacji świetlnej (czasy międzyzielone, macierz kolizji itp.). Zastosowanie sygnalizatorów kierunkowych wydłuża długość programu z uwagi na przejazd bezkolizyjny na danych kierunkach.

Czy wobec powyższego Zamawiający będzie wymagał dostarczenia i zamontowania sygnalizatorów kierunkowych S3 czy też rodzaj sygnalizatorów pozostaje bez zmian, szczególnie jeżeli wziąć pod uwagę, że aktualny program działania sygnalizacji nie będzie odpowiadał dla rozwiązania z sygnalizatorami kierunkowymi.” …

  - W dniu 22.05.2012 r. zapytanie o treści:

… „Dotyczy SIWZ, rozdział III, Opis Przedmiotu Zamówienia.

- Na jakie napięcie przewidzieć sterownik i latarnie sygnalizacyjne oraz czy mają posiadać funkcję ściemniania?

- Czy przedstawiony wykaz sygnalizatorów dotyczących przedmiotu zamówienia stanowi 100% zainstalowanych w terenie?

- Dla skrzyżowania Ułańska-Artylerzystów dla grup pieszych Zamawiający wskazał sygnalizatory 
fi 300x2, dla skrzyżowania Moniuszki – Lotników fi200x2. Czy jest to pomyłka drukarska czy też świadoma decyzja Zamawiającego?

- Czy Zamawiający posiada i czy może zamienić/ udostępnić aktualny projekt organizacji ruchu (projekt oznakowania pionowego i poziomego, projekt ruchowy sygnalizacji świetlnej oraz projekt elektryczny) dotyczący skrzyżowań objętych Opisem Przedmiotu Zamówienia?

- Czy Zamawiający wymaga wymiany 100% konsol i zawiesi dla sygnalizatorów dotyczących przedmiotu zamówienia?”...

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Burmistrz Miasta Żary udziela następującej odpowiedzi do treści specyfikacji:

… „ ad. 	1 	Według aktualnego stanu wymagane jest zastosowanie sygnalizatorów świetlnych ogólnych S-1”…

… „ ad. 	2   1) 	Należy przewidzieć sterownik i latarnie sygnalizacyjne o napięciu 230 Volt bez funkcji ściemniania.

2)	Przedstawiony wykaz sygnalizatorów dotyczących przedmiotu zamówienia stanowi 100% zamontowanych w terenie.

3) We wskazanych przez Zamawiającego sygnalizatorach dla grupy pieszych na skrzyżowaniu ulic Ułańska- Artylerzystów wystąpiła omyłka pisarska dotycząca Ø, gdzie zamiast Ø300x2 powinno być Ø200x2.

4) 	Zamawiający nie posiada projektu organizacji ruchu, projektu oznakowania pionowego i poziomego, projektu ruchowego sygnalizacji świetlnej oraz projektu elektrycznego dla wyżej określonego przedmiotu zamówienia.”

5)	Zamawiający wymaga wymiany w 100% konsol i zawiesi dla sygnalizatorów dotyczących przedmiotu zamówienia” …

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) Burmistrz Miasta Żary zmienia treść SIWZ w zakresie przedmiotu zamówienia tj.:

- zamiany sygnalizatorów świetlnych kierunkowych na sygnalizatory świetlne ogólne.

- dodania w wymaganiach dodatkowych dotyczących przedmiotu zamówienia konieczności wymiany w 100% konsoli i zawiesi dla sygnalizatorów objętych przedmiotem zamówienia.

- poprawy omyłki pisarskiej dotyczącej średnicy sygnalizatorów świetlnych dla grupy pieszych na skrzyżowaniu ul. Ułańska-Artylerzystów z Ø300 na Ø200.

W związku z powyższym w treści rozdziału III SIWZ pkt. I, II i III otrzymują odpowiednio brzmienie:

„ I. Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu  ulic Ułańska –Artylerzystów 
w  Żarach obejmuje:

1. 	Wymianę (dostawa i montaż) sygnalizatorów na skrzyżowaniu  ulic Ułańska –Artylerzystów  
w  Żarach:

  - 4 szt. sygnalizatorów  świetlnych Ø 300 x 3 LED ogólnych (S-1) dla grup kołowych 
z ekranem kontrastowym na wysięgnikach.

  - 2 szt.  sygnalizatorów świetlnych Ø300 x 3 LED ogólnych (S-1) wraz ze strzałką warunkowego skrętu w prawo dla grup kołowych z ekranem kontrastowym na wysięgnikach.

  - 1 szt. sygnalizator świetlny Ø 300 x3 LED ogólny (S-1) wraz ze strzałką warunkowego skrętu w prawo dla grupy kołowej na maszcie.

  - 1szt. sygnalizator Ø00 x 3 LED ogólny (S-1) dla grupy kołowej na maszcie.

  - 8szt. sygnalizator świetlny Ø 200 x2 LED dla grupy pieszych.

  - 8szt. sygnalizatorów akustycznych z kierunkowym emiterem dźwięku, umieszczonym na zewnątrz komory sygnalizatora świetlnego.

2.  	Wymianę (dostawa i montaż) sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu

Ułańska- Artylerzystów w Żarach (podstawowe cechy):

- 8 grup kołowych.

- 4 grupy piesze.

- 3 grupy strzałki warunkowego skrętu w prawo.

II.   Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu  ulic Moniuszki - Lotników w  Żarach obejmuje:

1.  	Wymianę (dostawa i montaż) sygnalizatorów na skrzyżowaniu  ulic Moniuszki - Lotników  
w  Żarach:

1) 2 szt. sygnalizatorów  świetlnych Ø 300 x 3 LED ogólnych (S-1) dla grup kołowych z ekranem kontrastowym na wysięgnikach.

- 2 szt.  sygnalizatorów świetlnych Ø300 x 3 LED ogólnych (S-1) wraz ze strzałką warunkowego skrętu w prawo dla grup kołowych z ekranem kontrastowym na wysięgnikach.

- 2 szt. sygnalizator świetlny Ø 300 x3 LED ogólnych (S-1) wraz ze strzałką warunkowego skrętu w prawo dla grupy kołowej na maszcie.

4)  8 szt. sygnalizator świetlny Ø 200 x2  LED dla grupy pieszych.

5) 8 szt. sygnalizatorów akustycznych z kierunkowym emiterem dźwięku, umieszczonym na zewnątrz komory sygnalizatora świetlnego.

2. 	Wymianę (dostawa i montaż) sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu

Moniuszki – Lotników w Żarach  ( cechy podstawowe ):

1) 6 grup kołowych.

2) 4 grupy piesze,

3) 4 grupy strzałki warunkowego skrętu w prawo.

III. 		WYMAGANIA DODATKOWE ( dla obu modernizowanych skrzyżowań):

- Zamontowany sterownik musi zapewniać możliwość jego późniejszej rozbudowy 
o moduły dla 32 pętli indukcyjnych oraz przycisków dla pieszych wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia (4 przejścia).

- Zastosowane sterowniki sygnalizacji świetlnej muszą posiadać chroniące je zabezpieczenie nad prądowe, przeciw przepięciowe, oraz wyłącznik różnicowo prądowy.

- Należy zastosować prostokątne ekrany kontrastowe ( dla sygnalizatorów  Ø 300 x 3 wraz ze strzałką warunkowego skrętu w  prawo w wersji poszerzonej).

- W nowych wbudowanych sterownikach sygnalizacji świetlnej , należy zaimplementować 
i uruchomić program stało czasowy identyczny z tym jaki funkcjonuje na skrzyżowaniach 
w chwili obecnej ( odczyt programu ze starego MSR Traffic Wykonawca dokona we własnym zakresie ).

- Przedmiot zamówienia obejmuje również wymianę w 100% konsoli i zawiesi dla sygnalizatorów dotyczących przedmiotu zamówienia.

- Wszystkie zastosowane  urządzenia, w szczególności zaś sterowniki sygnalizacji świetlnej, sygnalizatory świetlne i akustyczne muszą posiadać cechy i spełniać warunki zawarte 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania  na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz.2181 ze zmianami).

- Prowadzone prace na skrzyżowaniach :  Ułańska-Artylerzystów 
i  Moniuszki -Lotników wymagają opracowania i wdrożenia czasowej organizacji ruchu na okres prowadzonych prac

- Prace należy prowadzić poza godzinami szczytu komunikacyjnego to jest poza godz. 6.30 - 8.00 oraz 14.00 – 17.00.”

oraz w Rozdziale IV SIVZ § 1 ust 2 i 3 otrzymuje odpowiednio brzmienie:

„ 2. 	Przedmiot umowy obejmuje:

  - Modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu  ulic Ułańska –Artylerzystów  w  Żarach 
w zakresie:

    - Wymiana ( dostawa i montaż) sygnalizatorów:

-	4 szt. sygnalizatorów  świetlnych Ø 300 x 3 LED ogólnych (S-1)  dla grup kołowych 
z ekranem kontrastowym na wysięgnikach.

-   	2 szt.  sygnalizatorów świetlnych Ø300 x 3 LED ogólnych (S-1) wraz ze strzałką warunkowego skrętu w prawo dla grup kołowych z ekranem kontrastowym na wysięgnikach.

- 	1 szt. sygnalizator świetlny Ø 300 x3 LED ogólny (S-1) wraz ze strzałką warunkowego skrętu 
w prawo dla grupy kołowej na maszcie.

-   1szt. sygnalizator Ø300 x 3 LED ogólny (S-1) dla grupy kołowej na maszcie.

-   	8 szt. sygnalizator świetlny Ø 200 x2 LED dla grupy pieszych.

- 	8 szt. sygnalizatorów akustycznych z kierunkowym emiterem dźwięku, umieszczonym na zewnątrz komory sygnalizatora świetlnego.

    - Wymiana ( dostawa i montaż) sterownika sygnalizacji świetlnej (podstawowe cechy):

- 8 grup kołowych.

- 4 grupy piesze.

- 3 grupy strzałki warunkowego skrętu w prawo.

2) Modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu  ulic Moniuszki - Lotników  
w  Żarach w zakresie:

a) 	Wymiana ( dostawa i montaż) sygnalizatorów :

- 	2 szt. sygnalizatorów  świetlnych Ø 300 x 3 LED ogólnych (S-1) dla grup kołowych 
z ekranem kontrastowym na wysięgnikach.

-  	2 szt.  sygnalizatorów świetlnych Ø300 x 3 LED ogólnych (S-1) wraz ze strzałką warunkowego skrętu w prawo dla grup kołowych z ekranem kontrastowym na wysięgnikach.

- 	 2 szt. sygnalizator świetlny Ø 300 x3 LED ogólny (S-1) wraz ze strzałką warunkowego  skrętu 
w prawo dla grupy kołowej na maszcie.

-  	 8 szt. sygnalizator świetlny Ø 200 x2  LED dla grupy pieszych.

- 	 8 szt. sygnalizatorów akustycznych z kierunkowym emiterem dźwięku, umieszczonym na zewnątrz komory sygnalizatora  świetlnego.

b)	Wymiana ( dostawa i montaż) sterownika sygnalizacji świetlnej (podstawowe cechy):

- 6 grup kołowych.

- 4 grupy piesze.

- 4 grupy strzałki warunkowego skrętu w prawo.

3. Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu umowy:

- Zamontowany sterownik musi zapewniać możliwość jego późniejszej rozbudowy o moduły dla 32 pętli indukcyjnych oraz przycisków dla pieszych wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia (4 przejścia).

- Zastosowane sterowniki sygnalizacji świetlnej muszą posiadać chroniące je zabezpieczenie nad prądowe, przeciw przepięciowe, oraz wyłącznik różnicowo prądowy.

- Należy zastosować prostokątne ekrany kontrastowe (dla sygnalizatorów  Ø 300 x 3 wraz ze strzałką warunkowego skrętu w  prawo w wersji poszerzonej).

- W nowych wbudowanych sterownikach sygnalizacji świetlnej , należy zaimplementować 
i uruchomić program stało czasowy identyczny z tym jaki funkcjonuje na skrzyżowaniach 
w chwili obecnej ( odczyt programu ze starego MSR Traffic Wykonawca dokona we własnym zakresie ).

- Przedmiot zamówienia obejmuje również wymianę w 100% konsoli i zawiesi dla sygnalizatorów dotyczących przedmiotu zamówienia.

- Wszystkie zastosowane  urządzenia, w szczególności zaś sterowniki sygnalizacji świetlnej, sygnalizatory świetlne i akustyczne muszą posiadać cechy i spełniać warunki zawarte 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania  na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz.2181 ze zmianami).

- Prowadzone prace na skrzyżowaniach :  Ułańska-Artylerzystów i Moniuszki -Lotników wymagają opracowania i wdrożenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres prowadzonych prac.

- Prace należy prowadzić poza godzinami szczytu komunikacyjnego to jest poza godz. 6.30 - 8.00 oraz 14.00 – 17.00.”

- Z uwagi, iż zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Burmistrz Miasta Żary zmienia termin składania oraz termin otwarcia ofert z dnia 31.05.2012 r. na dzień 11.06.2012 r. W związku 
z powyższym w zapisach SIWZ zmianie ulegnie również termin złożenia i otwarcia ofert z dnia 31.05.2012 r. na dzień 11.06.2012 r.

- Na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy Prawa zamówień publicznych treść zapytania wraz z jej wyjaśnieniem zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, przekazana Wykonawcom, którzy wykupili SIWZ oraz stanowić będzie integralną część SIWZ.

- Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy jw dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy wykupili SIWZ, zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

Z  poważaniem

Burmistrz Miasta Żary

Wacław Maciuszonek

##### Sprawę prowadzi

Karolina Majeryk-Łańko

Podinspektor WZPIiR

tel. (068) 470-83-74, fax. (068) 470-83-90