Program Funkcjonalno-Użytkowy

Nazwa zadania:

„Strefa przemysłowa Lotnisko w Żarach ponadregionalnym centrum aktywności gospodarczej”

Adres inwestycji:

Strefa przemysłowa Lotnisko w Żarach dz. Nr: 2/75, 2/33, 2/57, 2/62

Przedmiot zamówienia według kodów CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;

45000000-7 Roboty budowlane;

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych;

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane;

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy: rurociągów, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu;

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów linii komunikacyjnych i

energetycznych;

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

odprowadzania ścieków;

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej;

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg;

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne;

Nazwa zamawiającego:

Gmina Żary o statusie miejskim.

Adres:

ul. Rynek 1-5

68-200 Żary

Imię i nazwisko osoby opracowującej program funkcjonalno-użytkowy:

mgr inż. Grzegorz Żandarski

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego

1.Cześć opisowa programu funkcjonalno-użytkowego	3

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia	3

1.2. Charakterystyczne parametry obiektu	3

1.3 Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	5

1.4 Właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu	5

1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu	6

1.6 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	6

1.3. Opis wymagań	7

1.3.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych	7

1.3.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót	7

2. Część informacyjna	10

2.1. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z realizacją zamówienia	12

Załączniki	14

Dokumentacja fotograficzna

Mapa poglądowa

# 1.Cześć opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

# 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót w ramach realizacji w systemie: „zaprojektuj i wybuduj”, zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi wraz z odwodnieniem w strefie przemysłowej Lotnisko w Żarach.

Dokumentacja zawierać powinna opracowanie branży:

- drogowej

- sanitarnej

Wymagania Zamawiającego obejmują następujące elementy:

- opracowanie, jeśli będzie potrzeba, wymaganych ekspertyz i badań technicznych,

- opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie koniecznym          do wykonania zadania,

- opracowanie projektu organizacji ruchu,

- uzyskanie w imieniu Inwestora wymaganych uzgodnień, opinii, warunków technicznych oraz pozwoleń (w tym pozwolenie na budowę, pozwolenie na odprowadzanie wód deszczowych do rzeki Żarki) - zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych,

- wykonanie wcześniej zaprojektowanych robót budowlanych.

# 1.2. Charakterystyczne parametry obiektu

Obszar, na którym planowana jest budowa  drogi wraz z odwodnieniem  zlokalizowany jest  po zachodniej stronie drogi krajowej nr 27 Żary- Zielona Góra i obejmuje tereny byłego lotniska w Żarach.

Ryc. Lokalizacja strefy przemysłowej Lotnisko w Żarach. (Opracowanie własne na podstawie Mapy Google)

W ramach opracowania wyróżnia się drogę, której lokalizacja przedstawiona została w załączniku.

Podstawowe wskaźniki projektowania dla drogi:

- szerokość pasa w liniach rozgraniczających dla drogi wynosi 20 m

- klasa dróg 					L

- kategoria obciążenia ruchem			KR2

- prędkość projektowana 			50km/h

- szerokość jezdni bitumicznej 		7 m

- ułożenie nawierzchni asfaltowej bezszwowo

- szerokość pasa zieleni z każdej strony  	6,5 m

- pochylenie poprzeczne jezdni 		2 %

- pobocze utwardzone, szerokości 0,5-0,75m

- oznakowanie poziome i pionowe

- odwodnienie:

- odwodnienie projektowanej drogi odbywać się powinno poprzez umocnione (zabezpieczenie skarp przed obsuwaniem się) obustronne rowy otwarte.

Długość drogi wynosić będzie ok. 430 m. Na trasie jej przebiegu znajduje się nieutwardzona droga gruntowa, niedostępna dla większości pojazdów ze względu na duże nierówności. Rzędna terenu  projektowanego odcinka nr 1 od strony południowej kształtuje się na wysokości ok 170 m n.p.m., w części środkowej odcinka: 174 m n.p.m., a w północnej: 167 m n.p.m. Na jej północnym końcu należy wykonać skrzyżowanie dróg, nowoprojektowanej z istniejącą drogą gruntową, biegnącą z zachodu na wschód. Na skrzyżowaniu należy uwzględnić rozwiązanie połączenia dróg z istniejącym wjazdem do stacji elektroenergetycznej. Od skrzyżowania  należy  wykonać odcinki  drogi o długości ok. 20m w kierunku wschodnim oraz 40 m w kierunku zachodnim, umożliwi to płynną kontynuację budowy dalszych odcinków w późniejszym czasie. Południowy koniec projektowanej drogi należy dowiązać do istniejącej.

Wody deszczowe powinny być odprowadzone odpowiednio biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu do rzeki Żarki oraz do istniejących rowów otwartych. Podczas wykonywania prac budowlanych należy przewidzieć wycinkę rosnących krzewów i  drzew.

# 1.3 Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Prace mają obejmować cały obszar inwestycji.

# 1.4 Właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu

#### Obszar byłego lotniska w Żarach przeznaczony jest na strefę przemysłową. Budowa infrastruktury drogowej w raz z odwodnieniem w znacznym stopniu przyczyni się do wzrostu aktywności gospodarczej na zdegradowanym obszarze byłego lotniska w Żarach.

#### W obecnym stanie, znaczna część obszaru strefy przemysłowej jest niedostępna ze względu na brak dojazdu. Budowa infrastruktury drogowej objętej opracowaniem w bardzo dużym stopniu poprawi komunikację i zapewni dostęp do znacznie większego obszaru strefy przemysłowej. Efektem końcowym planowanego zadania będzie znaczny wzrost atrakcyjności terenu dla przedsiębiorców, a nakłady poniesione na realizacje omawianego zadania przyczynią się do wzrostu krajowych i zagranicznych inwestycji. Przyniesie to pozytywne efekty na rynku pracy, poprawi sytuację społeczno-gospodarczą obszaru i wpłynie na promocję gospodarczą regionu.

# 1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu

Po wykonaniu inwestycji całkowite parametry powierzchniowe nie ulegną zmianie. Zmieni się natomiast funkcja użytkowa części objętej opracowaniem. Nieużytki terenów po byłym lotnisku w Żarach przekształcą się w drogę dojazdową do niedostępnych wcześniej obszarów strefy przemysłowej.

Orientacyjne zestawienie parametrów wielkościowych dla zadania

- łączna długość drogi do wykonania ok. 490 mb

- łączna powierzchnia jezdni asfaltowej 3430 m2

- łączna powierzchnia pasa zieleni 6370 m2

# 1.6 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Przygotowanie terenu budowy:

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, zgodnie                        z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane  dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953);

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną;

- Wykonawca odpowiada za znajdujące się na terenie budowy wyroby budowlane we własnym zakresie;

- Wykonanie wszystkich prac budowlanych musi zapewnić:

-zabezpieczenia istniejących budynków i innych obiektów sąsiadujących przed zniszczeniem,

-zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej przed uszkodzeniem,

-zabezpieczenia wymagane przez producenta oraz PN warunków przechowywania wyrobów budowlanych;

- Na terenie objętym inwestycją istnieje możliwość zajęcia części terenu, 
w celu umiejscowienia tymczasowych kontenerów technicznych;

- Przewiduje się wycinkę pojedynczych drzew.  W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich pozwoleń i uiszczenia opłat z tym związanych;

- Na teren budowy zapewniony jest dojazd drogowy przez istniejące ciągi komunikacyjne;

- Zorganizowanie punkt poboru wody oraz energii elektrycznej należy do wykonawcy.

Koszty za wykorzystane media ponosi Wykonawca.

Prace powinny zawierać rozwiązania w zakresie:

- Branży drogowej:

- wykonanie nowych dróg asfaltowych,

- wyprofilowanie i wykonanie pasów zieleni,

- wykonanie obustronnych rowów otwartych z zabezpieczeniem skarp przed obsuwaniem się,

- wykonanie projektu organizacji ruchu,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

- Branża sanitarna

- w zakresie odprowadzenia wód opadowych do rzeki Żarka

# 1.3. Opis wymagań

# 1.3.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które zostały dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie i spełniają wymagania polskich przepisów prawa. Wymaga się, aby zastosowane materiały spełniały     co najmniej dobre i bardzo dobre standardy jakościowe i wytrzymałościowe. Wybór rozwiązań materiałowych powinien być skonsultowany z inwestorem.

# 1.3.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

- Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając                      w szczególności wymagania:

- Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami,

- Uchwały nr XXIX/34/2001 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 12 lipca 2001r ze zmianami. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego byłego lotniska w Żarach,

- Rozporządzenie Ministra Transportu  i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.)  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- 	Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227).

- innych  ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

- Urządzenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania wspólnych instalacji będzie ustalane wspólnie z inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się po terenie budowy oraz poza nim, zarówno dla uczestników procesu budowlanego, jak i dla osób postronnych.

- Wykonawca powinien przekazać plan placu budowy, harmonogram zajęcia  
i zwolnienia poszczególnych stref wraz z harmonogramem montażu i  demontażu instalacji i sprzętu w ciągu 3 dni od rozpoczęcia prac.

- Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem:

- rozmieszczenia nadzoru i kierownictwa budowy,

- organizacji placu  budowy w tym: pomieszczeń biurowych i socjalnych, utrzymania odpowiednich zgodnych z przepisami prawa warunków  BHP,  wykonanie ogrodzenia i  oświetlenia, pojemników na odpady wraz z ich utylizacją,

- organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, dostępu do energii elektrycznej, wody,

kanalizacji i innych instalacji,

- wytyczenia dróg wewnętrznych i dojazdowych,

- usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy,

- zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót,

- zapewnienia ochrony środowiska i ochrony sanitarnej,

- odpowiedniego przeprowadzenia i oznakowania ogrodzenia.

- Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie):

- sporządzenie informacji o planie BIOZ,

- bariery na obrzeżach wykopów i ewentualnych rusztowań,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- pasy zabezpieczające dla osób pracujących w wykopach,

- poręcze zabezpieczające przed upadkiem,

- wewnętrzne drabiny, schody i pomosty.

- Wykonawca odpowiada za ochronę sieci i instalacji (takich jak: rurociągi, kable itp.) znajdujących się  na powierzchni ziemi i pod nią oraz zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  ich w czasie trwania budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności wynikających z Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

- Wykonawca będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez odpowiednie  przepisy  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych   i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

- Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

- Dla prowadzenia robót i bezpiecznego kierowania nimi zakłada się stałą obecność kierownika robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

- Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną. 
W zależności od potrzeby należy wyposażyć pracowników w wymagany sprzęt ochronny.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki techniczne 
i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych.

# 2. Część informacyjna

- Zamawiający informuje, iż jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2009  Nr 223 poz. 1778.),

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane,

- Dla obszaru objętego opracowaniem obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, który na obszarze opracowania przewiduje występowanie dróg. Uchwała nr XXIX/34/2001 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 12 lipca 2001r. ze zmianami. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego byłego lotniska w Żarach,

- Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji projektu drogowego wraz z odwodnieniem z projektem sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, realizowanej przez ZWiK Żary Sp. z o.o., który Zamawiający udostępni Wykonawcy po podpisaniu umowy na prace projektowe i wykonawstwo.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania aktualnej mapy do celów projektowych

- Inwestor posiada dokumentację geotechniczną dla budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg wewnętrznych na terenie byłego lotniska w Żarach woj. lubuskie opracowane przez Sol-Service Usługi geologiczne i Geotechniczne mgr Roman Mazur – Wrocław grudzień 2005r.

Wnioski z badań:

- Warunki gruntowe prowadzone w rejonie przeprowadzonych badań są korzystne z punktu widzenia projektowanych inwestycji – występują tutaj grunty nośne: średnio zagęszczone piaski i lokalnie twardoplastyczne gliny.

- Woda gruntowa stwierdzona została jedynie w najniżej położonej części terenu, na głębokości 1,20- 4,50 m p.p.t. Na przeważającej części terenu badań obecności wody gruntowej do głębokości 3,0-6,0 m  nie stwierdzono.

- Stwierdzone w podłożu piaski nadają się do zasypki wykopów oraz dla potrzeb drogowych.

- Inwestor jest w posiadaniu warunków na odprowadzanie wód deszczowych do rzeki Żarka z terenu działki nr 2/33 w Żarach. Wydanych przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Inspektorat Lubsku w dniu 16-03-2012 r.

Warunki techniczne odprowadzenia:

- Rozwiązania techniczne odprowadzania wód (rzędne wylotu, wymiary, ilości wód, sposób oczyszczania itp.) należy uzgodnić z tut. Inspektoratem na etapie projektowania.

-  Dno oraz skarpy cieku w obrębie planowanego odprowadzenia (wylotu ) z działki nr 2/33 należy trwale umocnić na odcinku 1 m w górę cieku oraz 3 m w dół cieku.

- Wymagane jest sporządzenie operatu wodno prawnego z wyliczeniem przepływów wód rzeki Żarka oraz uzyskanie pozwolenia wodno prawnego na:

- wykonanie urządzenia wodnego: wylot wód opadowych do Rz. Żarka

- wprowadzanie wód opadowych do wód powierzchniowych po ich uprzednim

oczyszczeniu.

- Teren nie leży w strefie konserwatora zabytków.

- Dokładna inwentaryzacja zieleni nie została wykonana, na przedmiotowym obszarze występuje zieleń wysoka w postaci drzew oraz krzewy.

- Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery – brak.

- Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości – brak.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji obszaru inwestycji we własnym zakresie.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych warunków technicznych potrzebnych do zrealizowania zadania we własnym zakresie.

- Informacja o gestorach mediów znajdujących się na obszarze inwestycji:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.,

ul. Bohaterów Getta 9 - 11, 68-200 Żary.

Pani Krystyna Drapała nr tel. 68 479 46 13 - sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna.

- Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Żarach.

Pan Grzegorz Kowalczyk nr tel. 68 470 8368 - kanalizacja deszczowa.

Pan Piotr Dewald nr tel. 68 470 83 22 uzgodnienia w zakresie drogi.

- ENEA Operator sp. z o. o., Oddział Dystrybucji Zielona Góra,

Rejon Dystrybucji Żary, ul. Moniuszki 64, 68-200 Żary,

nr tel. 68 328 15 56.

- Telekomunikacja Polska S.A.,

Pion Technicznej Obsługi Klienta, Dział Ewidencji i Zarządzania Zasobami Sieci,

Pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Góra,

nr tel. 68 324 79 77.

- Telefonia Dialog S.A. Region Zachodni,

ul. Dekoracyjna 8, 65-722 Zielona Góra,

nr Tel. 68 451 69 38.

- Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,

Oddział Zakład Gazowniczy Zgorzelec,

ul. Fabryczna 1, 59-900 Zgorzelec,

nr tel. 75 772 23 00

- Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze,

Inspektorat w Lubsku, ul. Niepodległości 1, 68-300 Lubsko,

nr tel. 68 457 21 91, - w zakresie warunków odprowadzania wód deszczowych do rzeki Żarka

- Wójt Gminy Żary

Referat Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy,

al. Jana Pawła II 6,

Pan Jan Fiałka nr tel. 68 470 73 09 - w zakresie projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Żarka.

# 2.1. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z realizacją zamówienia

- Dokumentacja projektowa powinna zawierać:

- uzgodnienia wymagane prawem,

- projekt budowlany – 7 egz.

- projekt wykonawczy – 4 egz.

- projekt organizacji ruchu- 6 egz.

- specyfikacje techniczne robót – 4 egz.

- wersje elektroniczne wszystkich powyżej wymienionych pozycji na płycie CD          w formacie PDF – 1 egz.

# Załączniki

# Dokumentacja fotograficzna

Droga nr 1 widok od strony północnej

Droga nr 1 widok od strony południowej