PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU

GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM

NA LATA 2015-2032

Wykonawca:

Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja

Dokument współfinansowany w ramach  realizacji zadania wynikającego

z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”

ŻARY 2015

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp	4

1.1 Cel i zakres opracowania	4

2. Charakterystyka Gminy ŻARY o statusie miejskim	5

2.1. Położenie	5

2.2. Demografia	5

2.3. charakterystyka gleb	5

2.4. Zasoby wodne	6

2.5. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE	6

3. Wiadomości ogólne o azbeście	8

3.1. Budowa i rodzaje azbestu	8

3.2. Właściwości i zastosowanie azbestu	8

3.3 Źródła narażenia na działanie azbestu	10

3.4 Wpływ azbestu na organizm człowieka	10

4. Postępowanie z materiałami zawierającymi azbest	12

4.1. Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest	12

4.2. Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów	13

4.3. Obowiązki podmiotów gospodarczych zajmujących się usuwaniem materiałów zawierających azbest, postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest	15

4.4. Warunki bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest	15

4.5. Transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	18

4.6. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	20

5. Kompetencje oraz współpraca poszczególnych oragnów administracji publicznej.	23

6. Gospodarowanie wyrobami i odpadami zawierającymi azbest	25

6.1. Wyroby zawierające azbest	25

6.2 Sposób unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	25

6.3. Harmonogram realizacji Programu	29

7. Działania informacyjno-edukacyjne, podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców.	30

8. Koszty realizacji programu	31

8.1. Koszty usunięcia wszystkich wyrobów zawierających azbest	31

8.2. Koszty nowych pokryć dachowych i elewacji	32

8.3. Pozostałe koszty realizacji programu	33

9. Możliwości pozyskania środków finansowych na działania związane z usuwaniem azbestu	34

9.1. Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	34

9.2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	35

9.3. Bank Ochrony Środowiska S.A.	35

9.4. Ministerstwo Gospodarki	36

10. Monitoring realizacji Programu	36

11. Podsumowanie	37

12. Streszczenie	38

SPIS TABEL:

Tabela 1. Dane demograficzne (stan na 31.XII.2014r.).	5

Tabela 2. Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Miasta Żary.	6

Tabela 3. Charakterystyka obszarów leśnych na terenie Miasta Żary.	7

Tabela 4. Charakterystyka właściwości fizykochemicznych wybranych odmian azbestu.	9

Tabela 5. Składowiska odpadów zawierających azbest na terenie województwa lubuskiego.*	20

Tabela 6.Składowisko ogólnodostępne – Chróścik..	20

Tabela 7.Składowisko ogólnodostępne – Trzebcz.	21

Tabela 8. Wykaz podmiotów gospodarczych posiadających siedzibę na terenie województwa  lubuskiego, prowadzących działalność związaną  z unieszkodliwianiem azbestu, posiadających aktualne zezwolenia.	26

Tabela 9. Plan harmonogramu działań na lata 2015-2032	30

Tabela 10. Ceny związane z usuwaniem materiałów azbestowych z terenu Miasta Żary.	31

Tabela 11. Uśrednione ceny związane z usuwaniem materiałów azbestowych z terenu Miasta Żary.	32

Tabela 13. Cena nowego pokrycia dachowego (koszt materiału).	32

Tabela 14. Cena nowego ocieplenia dachu (koszt materiału).	33

SPIS RYSUNKÓW:

Rysunek 1. Schemat procedury dotyczącej obowiązków i postępowania właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.	12

Rysunek 2. Schemat procedury dotyczącej obowiązków i postępowania właścicieli i zarządców przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów i terenów zlokalizowanych na terenie Miasta Żary.	13

Rysunek 3. Wzór oznakowania opakowań z odpadami zawierającymi azbest.	16

Rysunek 4. Schemat procedury dotyczącej prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwarzania odpadów niebezpiecznych wraz z oczyszczaniem obiektu/terenu/instalacji.	17

Rysunek 5. Schemat procedury dotyczącej przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.	19

Rysunek 6.Lokalizacja składowisk odpadów zawierających azbest na terenie Polski (źródło: bazaazbestowa.gov.pl).	22

# 1. Wstęp

W wyniku przyjęcia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. 
w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373), powstał „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, który został przyjęty w 2002 roku. W lipcu roku 2009 powstał „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Nowy program utrzymuje cele poprzedniego, tj.:

- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,

- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju,

- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” określa także nowe zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu w okresie 23 lat, wynikające ze zmian gospodarczych i społecznych, jakie nastąpiły m.in. w związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Usunięcie wyrobów zawierających azbest przyniesie korzyści społeczne, ekonomiczne i ekologiczne polegające na:

- zmniejszeniu emisji włókien azbestu do środowiska,

- uzyskaniu poprawy ochrony zdrowia mieszkańców,

- poprawie wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych i ich stanu technicznego.

Zapisy niniejszego Programu są zgodne z założeniami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

## 1.1 Cel i zakres opracowania

Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, celem niniejszego Programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta do 2032 roku, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu na terenie Miasta, likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko w gminie.

Niniejszy Program zawiera:

- charakterystykę Miasta Żary,

- ogólne informacje dotyczące właściwości azbestu,

- informacje o sposobach postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- aktualną sytuację dotyczącą sposobu gospodarowania wyrobami zawierającymi azbest na terenie Miasta Żary,

- harmonogram realizacji Programu,

- finansowe aspekty realizacji Programu.

# 2. Charakterystyka Gminy ŻARY o statusie miejskim

## 2.1. Położenie

Gmina Żary o statusie miejskim jest położona w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego, w granicach powiatu żarskiego, na pograniczu Niziny Śląskiej i Niziny Wielkopolskiej.  Miasto Żary znajduje się we wschodniej części regionu Wzniesienia Żarskie, a południowo-wschodnia część już na terenach regionu Bory Dolnośląskie. Miasto leży między dwoma dopływami Odry: Bobrem i Nysą Łużycką. Historycznie teren ten należy do Łużyc Dolnych. Urbanistycznie miasto rozwinęło się w kierunku południowym, gdyż Wzniesienia Żarskie, dość strome od strony północnej utrudniały kolonizację od tej strony. Miasto stanowi 2,39% powierzchni powiatu. Jego powierzchnia to ok. 33,24 km2.

## 2.2. Demografia

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 roku teren Miasta Żary zamieszkiwało 38 527 osób z czego 18 255 stanowili mężczyźni, natomiast  20 272 kobiety (stan na 31.12.2014r.). Powierzchnia Miasta Żary wynosi 33,49 km2 co wraz z liczbą zamieszkujących ją ludzi daje gęstość zaludnienia na poziomie 1150 os/km2.

Tabela 1. Dane demograficzne (stan na 31.XII.2014r.).

| Parametr | Jednostka miary | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Ludność według miejsca zameldowania |
| Liczba ludności (ogółem) | osoba | 38527 |
| Liczba mężczyzn | osoba | 18255 |
| Liczba kobiet | osoba | 20272 |
| Wskaźnik modułu gminnego |
| Gęstość zaludnienia | ilość osób / km2 | 1150 |
| Ilość kobiet na 100 mężczyzn | osoba | 110 |
| Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców | - | – 44 |
| Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem |
| Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym | osoba | 58,4 |
| Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym | osoba | 113,8 |
| lLudność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym | osoba | 31,1 |

Źródło: GUS

## 2.3. charakterystyka gleb

Miasto Żary charakteryzuje się sporą różnorodnością pod względem gleb. W obniżeniach dolinnych rzek wykształciły się gleby torfowe, murszowo-mineralne, torfowo-mułowe oraz mady. Na obszarach położonych wyżej przeważają gleby brunatne, brunatne wyługowane oraz bielicowe.

W przypadku jakości gleb występujących na terenie Miasta Żary, to przeważają gleby V i VI klasy bonitacyjnej. Zaledwie na kilkanastu ha terenu występują gleby II klasy.

## 2.4. Zasoby wodne

Wody powierzchniowe

Obszar Miasta Żary nie jest bogaty pod względem hydrologicznym. Najważniejszym ciekiem jest Złota Struga, która wpada do rzeki Czarnej w okolicach Żagania. Inne cieki wodne przepływające przez Miasto to potok Czerwona Woda oraz rzeka Żarka. Wszystkie trzy cieki odwadniają niemal cały obszar Miasta.

Niewielkie zbiorniki wód powierzchniowych występują głównie we wschodniej i północnej części Miasta Żary. Są one zlokalizowane w pobliżu cieków wodnych.

Wody podziemne

Wody podziemne na terenie Miasta Żary, tak jak na terenie całego powiatu żarskiego, są związane z czwartorzędowymi i trzeciorzędowymi poziomami wodonośnymi. Poziom wodonośny stanowią utwory piaszczysto-żwirowe.

## 2.5. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Do jedynych obszarowych form ochrony przyrody występujących na terenie Miasta Żary należą obszar NATURA 2000 „Las Żarski”. Poniżej przedstawiono jego charakterystykę.

Kod obszaru:PLH080070

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny: kontynentalny

Powierzchnia: 1245,1 ha

Status formalny: Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje kompleks kwaśnych buczyn niżowych, kwaśnych dąbrów i lasów łęgowych zlokalizowanych na kulminacji moreny czołowej zlodowacenia środkowopolskiego stadiału Warty, z najwyższym punktem - Górą Żarską 227 m n.p.m. Najlepiej (typowo) wykształcone zbiorowiska buczyny kwaśnej zajmują 210 ha - co stanowi 17% obszaru. W południowej części obszaru znajdują się liczne stanowiska kumaka nizinnego. Ciekawostką są reliktowe stanowiska jodły na krańcach jej zasięgu.

Na terenie Miasta Żary występuje także 15 pomników przyrody. Poniżej przedstawiono ich wykaz.

Tabela 2. Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Miasta Żary.

| Lp. | Opis | Podstawa prawna | Lokalizacja | Sprawujący nadzór |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Topola biała Populus alba | R.W.L Nr 38 z 19 maja 2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. Nr 38 poz. 838 z dn. 5.06.2006 r./ | Rośnie w parku przy ul. Słowackiego w Żarach | Burmistrz Żar |
| 2. | Skupienie drzew – 2 szt. Cypryśnik błotny Chamaecyparis sp. | R.W.L Nr 51 z 19 maja 2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. Nr 38 poz. 851 z dn. 5.06.2006 r. | Drzewa rosną w parku przy ul. Zakopiańskiej. | Burmistrz Żar |
| 3. | Platan klonolistny Platanus acerifolia | R.W.L Nr 51 z 19 maja 2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. Nr 38 poz. 851 z dn. 5.06.2006 r. | Drzewo rośnie przy ul. Witosa 71 z tyłu posesji. | Burmistrz Żar |
| 4. | Klon pospolity Acer platanoides | R.W.L Nr 36 z 19 maja 2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. Nr 38 poz.836 z dn. 5.06.2006 r. | Rośnie na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Witosa. | Burmistrz Żar |
| 5. | Miłorząb dwuklapowy Ginkgo biloba | R.W.L Nr 38 z 19 maja 2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. Nr 38 poz. 838 z dn. 5.06.2006 r./ | Rośnie na terenie LO przy ul. Podwale. | Burmistrz Żar |
| 6. | Klon jawor Acer pseudoplatanus | R.W.L Nr 38 z 19 maja 2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. Nr 38 poz. 838 z dn. 5.06.2006 r./ | Rośnie na terenie LO przy ul. Podwale | Burmistrz Żar |
| 7. | Wiąz górski Ulmus laevis | R.W.L Nr 38 z 19 maja 2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. Nr 38 poz. 838 z dn. 5.06.2006 r./ | Rośnie na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Witosa | Burmistrz Żar |
| 8. | Buk zwyczajny Fagus silvatica | R.W.L Nr 38 z 19 maja 2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. Nr 38 poz. 838 z dn. 5.06.2006 r./ | Rośnie na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Witosa | Burmistrz Żar |
| 9. | Dąb szypułkowy Quercus robur | R.W.L Nr 38 z 19 maja 2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. Nr 38 poz. 838 z dn. 5.06.2006 r./ | Rośnie na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Witosa | Burmistrz Żar |
| 10. | Buk zwyczajny odm. czerwonolistna fagus silvatica | R.W.L Nr 38 z 19 maja 2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. Nr 38 poz. 838 z dn. 5.06.2006 r./ | Rośnie w Parku Miejskim przy ul. Zakopiańskiej. | Burmistrz Żar |
| 11. | Lipa drobnolistna Tilia platyphyllos | R.W.L Nr 38 z 19 maja 2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. Nr 38 poz. 838 z dn. 5.06.2006 r./ | Rośnie na terenie LO przy ul. Podwale. | Burmistrz Żar |
| 12. | Dąb szypułkowy Quercus robur | R.W.L Nr 38 z 19 maja 2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. Nr 38 poz. 838 z dn. 5.06.2006 r./ | Rośnie na terenie LO przy ul. Podwale | Burmistrz Żar |
| 13. | Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos | R.W.L Nr 38 z 19 maja 2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. Nr 38 poz. 838 z dn. 5.06.2006 r./ | Rośnie na terenie LO przy ul. Podwale | Burmistrz Żar |
| 14. | Dąb szypułkowy Quercus robur | R.W.L Nr 38 z 19 maja 2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. Nr 38 poz. 838 z dn. 5.06.2006 r./ | Rośnie w Parku miejskim przy ul. Wrocławskiej. | Burmistrz Żar |
| 15. | Dąb szypułkowy Quercus robu | R.W.L Nr 38 z 19 maja 2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. Nr 38 poz. 838 z dn. 5.06.2006 r./ | Drzewo rośnie w Parku miejskim przy ul. Wrocławskiej. | Burmistrz Żar |

Źródło: RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim

W poniższej tabeli scharakteryzowane obszary leśne występujące na terenie Miasta Żary.

Tabela 3. Charakterystyka obszarów leśnych na terenie Miasta Żary (źródło GUS).

| Wyszczególnienie | Powierzchnia [ha] |
| --- | --- |
| Lasy ogółem | 681,06 |
| Lasy publiczne ogółem | 664,06 |
| Lasy publiczne Skarbu Państwa | 644,56 |
| Lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych | 639,14 |
| Lasy publiczne Skarbu Państwa w zasobie Własności Rolnej SP | 2,42 |
| Lasy publiczne gminne | 19,50 |
| Lasy prywatne ogółem | 17,00 |

# 3. Wiadomości ogólne o azbeście

## 3.1. Budowa i rodzaje azbestu

Pod pojęciem azbestu rozumie się szereg włóknistych minerałów. Wśród nich najczęściej wyróżnia się następujące odmiany:

- azbest aktynolitowy (amiant) – Ca2/Mg[(OH)Si4O11]2,

- azbest amozytowy – amozyt – (Fe,Mg)7[(OH)Si4O11]2,

- azbest antofilitowy – (Mg,Fe)7[(OH)Si4O11]2,

- azbest chryzotylowy (metaksyt) – drobnowłóknista odmiana chryzotylu (azbest biały) - Mg6[(OH)8SiO10],

- azbest krokidolitowy – krokidolit (azbest niebieski) – Na2Fe3Fe2[(OH)Si4O11]2,

- azbest tremolitowy – tremolit – Ca2Mg5[(OH)Si4O11]2.

Pod względem mineralogicznym rozróżnia się dwie grupy azbestu:

- serpentynowe (chryzotylowe),

- amfibolowe.

Włókna azbestu w zależności od odmiany azbestu mogą mieć długość kilku centymetrów.

Wyroby zawierające azbest można również podzielić na miękkie oraz twarde. Wyroby miękkie są to materiały 
o gęstości poniżej 1000 kg/m3, charakteryzujące się dużą procentową zawartością azbestu, łatwo ulegające uszkodzeniom przez co powodują znaczne emisje pyłu azbestowego. Wyroby miękkie to między innymi:

- sznury, płótna, tkaniny z dodatkiem azbestu lub wykonane z samego azbestu,

- płyty i uszczelki klinkieryt, stosowane w ciepłownictwie na złączach rur, zaworów z gorącą wodą lub parą,

- płaszcze azbestowo-gipsowe stosowane do izolacji rur w ciepłownictwie,

- płyty i tektury miękkie stosowane w izolacjach ognioochronnych,

- natryski azbestowe na konstrukcje stalowe zastosowane jako ognioochronne zabezpieczenie stalowej konstrukcji budynków o tzw. konstrukcji niesztywnej.

Wyroby twarde są to materiały o gęstości powyżej 1000 kg/m3, charakteryzujące się dużym stopniem zwięzłości 
i niską zawartością azbestu sięgającą do około 20% w rurach azbestowo-cementowych. Są to jednocześnie najczęściej spotykane w krajowym budownictwie wyroby zawierające azbest. W przeciwieństwie do wyrobów miękkich emitują niskie ilości pyłów. Wyroby twarde to między innymi:

- płyty azbestowo-cementowe faliste,

- płyty azbestowo-cementowe płaskie prasowane,

- płyty azbestowo-cementowe KARO,

- rury azbestowo-cementowe,

- złącza, listwy, gąsiory wykonane z azbestocementu,

- płaszcze azbestowo-cementowe stosowane w izolacji rur w ciepłownictwie.

## 3.2. Właściwości i zastosowanie azbestu

Głównymi właściwościami fizykochemicznymi azbestu są:

- odporność na wysoką temperaturę,

- wysoka odporność na agresywne środowisko chemiczne,

- wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz wysoka odporność na korozję.

Charakter włóknisty azbestu wraz z wyżej wspomnianymi cechami fizykochemicznymi pozwoliły na jego szerokie zastosowanie. Największe znaczenie oraz najszersze zastosowanie ze względu na swoje właściwości posiadał azbest biały – chryzotyl, azbest niebieski – krokidolit oraz azbest amozytowy. Przykładowe właściwości azbestu zebrano w poniższej.

Tabela 4. Charakterystyka właściwości fizykochemicznych wybranych odmian azbestu.

| Właściwości | Chryzotyl | Krokidolit | Amozyt |
| --- | --- | --- | --- |
| Barwa | biała do jasno-zielonej, żółta | niebieska, lawendowa, zielona | brązowa, szara |
| Główny składnik chemiczny [%] | SiO2 – 38-42 MgO – 38-42 Fe2O3 – 0-5 FeO – 0-3 | SiO2 – 38-42 MgO – 38-42 Fe2O3 – 13-18 FeO – 3-21 | SiO2 – 49-52 MgO – 5-7 Fe2O3 – 0-5 FeO – 35-40 |
| Struktura włókna | bardzo liczne włókna, łatwo rozdzielne | włókniste | blaszkowate, grube |
| Długość włókien [mm] | 0,2-200 | 0,2-17 | 0,4-40 |
| Średnica włókien [mm] | 0,03-0,08 | 0,06-1,2 | 0,15-1,5 |
| Powierzchnia [m2/mg] | 10-27 | 2-15 | 1-6 |
| Gęstość [g/cm3] | 2,55 | 3,3-3,5 | 3,4-3,5 |
| Temperatura rozkładu [°C] | 450-800 | 400-800 | 600-900 |
| Temperatura topnienia [°C] | 1515 | 1170 | 1395 |
| Twardość wg Mosha | 2,5-4,0 | 4,0 | 5,5-6,0 |
| Odporność na kwasy | bardzo słaba | dobra | dość dobra |
| Odporność na zasady | bardzo dobra | dobra | dobra |
| Tekstura | elastyczna, jedwabista i twarda | elastyczna do łamliwej | łamliwa |

ZASTOSOWANIE AZBESTU

Wymienione wcześniej właściwości fizykochemiczne azbestu sprawiły jego szerokie zastosowanie w kilku dziedzinach gospodarki.

W budownictwie azbest stosowano w wyrobach budowlanych takich jak: płyty faliste azbestowo-cementowe 
o zawartości azbestu od 10% do 13% służące do pokryć dachowych, płyty prasowane także służące za pokrycia dachowe, płyty KARO służące do pokryć dachowych lub elewacji, rury azbestowo-cementowe wysokociśnieniowe, kanalizacyjne o zawartości azbestu około 22%, a także płyty azbestowo-cementowe wykorzystywane w przegrodziach ścian warstwowych i wbudowane w płyty warstwowe prefabrykowane – PW3/A. Azbest stosowano także wszędzie tam gdzie znajdowały się elementy narażone na wysoką temperaturę. Były to klapy przeciwpożarowe, ciągi telekomunikacyjne, węzły ciepłownicze, obudowa klatek schodowych, przejścia kabli elektrycznych, przewodów ciepłowniczych i wentylacyjnych między stropami, zabezpieczenia konstrukcji stalowych. Azbest stosowano także w tkaninach wygłuszających hałas.

W przemyśle energetycznym azbest wykorzystywany był w elektrociepłowniach i elektrowniach, stanowił izolację kotłów, a także w uszczelnieniach urządzeń poddanych wysokiej temperaturze, w zaworach, wymiennikach ciepła. Szczególnie często wyroby zawierające azbest umiejscawiane były w kominach o dużej wysokości, chłodniach kominowych czy też rurach odprowadzających parę.

Wyroby zawierające azbest znalazły również zastosowanie w transporcie. Materiałów azbestowych używano do termoizolacji urządzeń grzewczych w elektrowozach, tramwajach, w termoizolacji silników pojazdów mechanicznych, elementach kolektorów wydechowych oraz w sprzęgłach i hamulcach. Bardzo powszechnie azbest stosowano w przemyśle stoczniowym, w statkach w miejscach narażonych na ogień.

## 3.3 Źródła narażenia na działanie azbestu

Ogólne źródła narażenia na działanie azbestu można podzielić na źródła związane z narażeniem niezawodowym i zawodowym człowieka.

Narażenie niezawodowe człowieka na działanie azbestu może wystąpić w następujących przypadkach:

- Na terenach sąsiadujących z terenami przemysłowymi, w których stosowane są wyroby zawierające azbest.

- Na terenach sąsiadujących z dzikimi składowiskami odpadów zawierających azbest, nieprawidłowo prowadzonymi składowiskami odpadów zawierających azbest oraz składowiskami odpadów komunalnych gdzie nielegalnie deponuje się odpady zawierające azbest.

- U członków rodzin pracowników nieprzestrzegających przepisów i zasad bezpieczeństwa przy usuwaniu, demontażu, transporcie i składowaniu wyrobów i odpadów zawierających azbest.

- W obiektach i pomieszczeniach w wyniku użytkowania wyrobów zawierających azbest stosowanych jako izolacje ognioodporne, akustyczne, wentylacyjne i klimatyzacyjne.

- W obszarach wiejskich i miejskich w wyniku uszkodzeń mechanicznych oraz korozji ścian osłonowych 
i pokryć dachowych zawierających azbest.

- W obszarach wiejskich i miejskich przy trasach komunikacyjnych o dużym natężeniu.

Narażenie zawodowe na działanie azbestu może wystąpić w następujących sytuacjach:

- Podczas poboru prób do badań wyrobów azbestowych.

- W trakcie zabezpieczania wyrobów zawierających azbest.

- Podczas demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest.

- Podczas unieszkodliwiania odpadów azbestowych.

- W trakcie pakowania odpadów azbestowych.

- W trakcie załadunku lub rozładunku odpadów azbestowych.

## 3.4 Wpływ azbestu na organizm człowieka

Wpływ azbestu na organizm człowieka związany jest bezpośrednio z wnikaniem włókien azbestowych do organizmu człowieka poprzez układ oddechowy. Włókna azbestu gromadzą się i zalegają w płucach. Występuje także w niewielkim stopniu wchłanianie azbestu przez skórę.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2005 roku w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674) azbest widnieje jako substancja o udokumentowanym działaniu rakotwórczym kategorii 1, stanowiącym poważne zagrożenie zdrowia w następstwie narażenia na długotrwale oddziaływanie na drogi oddechowe.

Największe zagrożenie dla zdrowia ludzi przejawia azbest w formie włókien respirabilnych. Włókna te mają grubość nie większą niż 3 μm przez co trafiają do pęcherzyków płucnych. Najbardziej niebezpiecznym rodzajem azbestu dla organizmu człowieka jest azbest niebieski, czyli krokidolit, jednak wszystkie rodzaje przyjęto jako kancerogenne. Szczególna szkodliwość krokidolitu spowodowana jest faktem, iż ten gatunek azbestu nie ulega zmianom w środowiskach biologicznych. W odróżnieniu od azbestu niebieskiego, azbest biały, czyli chryzotyl podlega częściowemu rozpuszczeniu w płynach fizjologicznych przez co jego szkodliwość jest mniejsza.

W wyniku przedostania się do organizmu ludzkiego pyłu azbestowego przez układ oddechowy mogą nastąpić takie zmiany chorobowe jak:

- pylica azbestowa – azbestoza,

- nowotwory złośliwe – rak płuc i opłucnej,

- zgrubienia opłucnej.

W wyniku oddziaływania azbestu na skórę mogą wystąpić zapalenia skórne, dermatozy i brodawki. Wdychany pył azbestowy usuwany jest z układu oddechowego za pośrednictwem śluzu poprzez odkrztuszanie lub połykanie. Usuwanie pyłu azbestu jest utrudnione przy innych chorobach układu oddechowego jak zapalenie oskrzeli. Szczególnie szkodliwe wydaje się być w połączeniu z narażeniem na pył azbestowy, palenie papierosów. Ryzyko wystąpienia raka płuc wśród ludzi narażonych na pył azbestowy przy jednoczesnym paleniu papierosów zwiększa się około 50-krotnie w stosunku do osób niepalących i nienarażonych na pył azbestowy. Samo zawodowe narażenie na pył azbestowy zwiększa ryzyko wystąpienia raka płuc 5-krotnie.

# 4. Postępowanie z materiałami zawierającymi azbest

## 4.1. Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest

Do głównych obowiązków właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest należą:

- Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

- Sporządzenie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.

- Opracowanie i udostępnienie instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest.

- Oznakowanie pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest.

- Opracowanie corocznego planu kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń zawierających azbest.

- Zaznaczenie na planach sytuacyjnych terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.

Rysunek 1. Schemat procedury dotyczącej obowiązków i postępowania właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.

Źródło: Poradnik dla użytkowników wyrobów azbestowych, Warszawa 2008

## 4.2. Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów

Do głównych obowiązków właścicieli i zarządców przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów należą:

- Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia przez uprawnione laboratorium.

- Zgłoszenie prac związanych z zabezpieczeniem lub usunięciem wyrobów zawierających azbest do odpowiedniego organu administracji.

- Uzyskanie od wykonawcy prac świadectwa czystości powietrza po wykonaniu robót oraz jego przechowywanie przez minimum 5 lat.

Rysunek 2. Schemat procedury dotyczącej obowiązków i postępowania właścicieli i zarządców przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów i terenów zlokalizowanych na terenie Miasta Żary.

Źródło: Poradnik dla użytkowników wyrobów azbestowych, Warszawa 2008

ZALECENIE SZCZEGÓŁOWE

Prace demontażowe wyrobów azbestowych mogą stanowić zagrożenie dla występujących 
w okolicy organizmów żywych, w tym zwierząt. Ważną sprawą jest przygotowanie miejsca tymczasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych na placu budowy, jeszcze przed transportem na składowisko. Teren prac powinien być wydzielony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.  Przy pracach elewacyjnych powinny być stosowane odpowiednie kurtyny zasłaniające fasadę obiektu, do podłoża, a teren wokół, objęty kurtyną, powinien być wyłożony folią, dla łatwego oczyszczania po każdej zmianie roboczej. Ponadto aby chronić organizmy żywe, w tym zwierzęta i ludzi, należy zastosować kilka ogólnych zasad:

- nawilżania wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie 
w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,

- demontażu całych wyrobów (płyt, rur, kształtek itp.) bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam gdzie jest to technicznie możliwe,

- odspajania wyrobów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze,

- prowadzenia kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku występowania przekroczeń dopuszczalnych stężeń pyłu azbestu w miejscu pracy, w tym również z wyrobami zawierającymi krokydolit,

- składowania na tej samej zmianie roboczej, usuniętych odpadów zawierających azbest, po ich szczelnym opakowaniu – na miejscu tymczasowego magazynowania odpadów,

- codziennego starannego oczyszczanie strefy prac i terenu wokół, dróg wewnętrznych oraz maszyn 
i urządzeń – z wykorzystaniem podciśnieniowego sprzętu odkurzającego, zaopatrzonego w filtry HEPA lub na mokro. Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho, jak również czyszczenie pomieszczeń i narzędzi pracy przy użyciu sprężonego powietrza.

- Przed przystąpieniem do prac właściciel bądź zarządca obiektu zobowiązany jest sprawdzić czy 
w miejscu planowanych prac nie gniazdują ptaki (np. jaskółki czy jerzyki) bądź nietoperze. W przypadku stwierdzenia obecności w obiekcie gatunków chronionych ptaków prace należy prowadzić poza okresem lęgowym a w przypadku nietoperzy poza okresem lęgu i odchowania. Po przeprowadzeniu prac należy w miarę możliwości zachować możliwość gniazdowania i schronienia obecnych w obiekcie gatunków zwierząt. W przypadku braku możliwości zapewnienia schronienia zwierzętom w ich pierwotnym miejscu bytowania, należy zapewnić schronienie zastępcze (budki, boksy itp.).

- W stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową, konieczne może być uzyskanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów określonych Art. 52 Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. w trybie art. ww. Ustawy tj. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska bądź Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą zezwolić na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą bądź objętych ochroną częściową w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących populacji chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów.

Zastosowanie powyższych metod podczas prac mających na celu usunięcie wyrobów zawierających azbest pozwoli na zminimalizowanie ich negatywnego wpływu na zwierzęta i ludzi mieszkających w okolicy miejsca przeprowadzania prac.

Do utylizacji odpadów zawierających azbest zaleca się także wykorzystywanie najnowszych i najbardziej skutecznych metod.

## 4.3. Obowiązki podmiotów gospodarczych zajmujących się usuwaniem materiałów zawierających azbest, postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest

Podmiot gospodarczy wykonujący pracę na zlecenie związane z zabezpieczeniem wyrobów zawierających azbest lub ich usuwaniem musi spełniać prawnie określone wymagania. Do obowiązków podmiotów gospodarczych zajmujących się usuwaniem materiałów zawierających azbest należy:

- Przeszkolić zatrudnionych pracowników.

- Właściciel lub zarządzający firmą chcącą wykonywać prace związane z usuwaniem lub zabezpieczaniem materiałów zawierających azbest zobowiązany jest do przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników z zakresu BHP oraz w zakresie przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z materiałami zawierającymi azbest.

- Opracować szczegółowy plan prac.

- Plan prac powinien spełniać obowiązujące wymogi prawne, a w szczególności wymogi przedstawione w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2010 r. Nr 162 poz. 1089).

- Posiadać niezbędne wyposażenie techniczne.

- Zgłosić prace budowlane.

- Przed przystąpieniem do prac, wykonawca jest zobligowany do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego, a także właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

## 4.4. Warunki bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest

Obowiązkiem wykonawcy usuwania wyrobów zawierających azbest jest odpowiednie przygotowanie miejsca prowadzonych prac. Przed rozpoczęciem właściwych prac demontażowych wykonawca zobowiązany jest do:

- Odizolowania obszaru wykonywanych prac od otoczenia poprzez zastosowanie odpowiednich osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska.

- Ogrodzenia terenu prowadzonych prac stosując odpowiednie osłony.

- Oznaczenia terenu wykonywanych prac tablicami informacyjnymi ostrzegającymi przed zagrożeniem związanym z azbestem – tablice te powinny zawierać ostrzeżenie w postaci: „Uwaga ! Zagrożenie azbestem” oraz „Wstęp wzbroniony”.

- W przypadku wykonywania prac elewacyjnych powinny być zastosowane kurtyny zasłaniające fasadę obiektu.

W celu zminimalizowania emisji azbestu do środowiska oraz zmniejszenia zapylenia podczas właściwych prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy pamiętać, iż koniecznym jest:

- Nawilżenie wodą oraz utrzymywanie w stanie wilgotnym wyrobów zawierających azbest przed ich usunięciem, a także przez cały czas wykonywanych prac.

- Unikanie destrukcji i uszkodzeń usuwanych elementów zawierających azbest.

- W przypadku przekroczeń dopuszczalnych stężeń pyłu azbestowego w miejscu pracy, prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza miejsca pracy.

- Stosowanie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych wyposażonych 
w instalacje odciągające powietrze.

- Codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz magazynowanie ich w wyznaczonym, bezpiecznym miejscu.

Zabezpieczanie wyrobów i odpadów zawierających azbest należy przeprowadzić następująco:

- Wyroby twarde o gęstości powyżej 1000 kg/m3 należy pakować w folię polietylenową 
o grubości minimum 2 mm.

- Pyły azbestowe oraz wyroby miękkie o gęstości poniże 1000 kg/m3 należy przed opakowaniem zestalić przy pomocy cementu.

Opakowania z odpadami powinny zostać szczelnie zamknięte o w trwały sposób oznakowane według wzoru poniżej:

Rysunek 3. Wzór oznakowania opakowań z odpadami zawierającymi azbest.

Źródło: Poradnik dla użytkowników wyrobów azbestowych, Warszawa 2008

Rysunek 4. Schemat procedury dotyczącej prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwarzania odpadów niebezpiecznych wraz z oczyszczaniem obiektu/terenu/instalacji.

Źródło: Poradnik dla użytkowników wyrobów azbestowych, Warszawa 2008

Po zakończeniu prac demontażowych teren robót oraz jego otoczenie należy doprowadzić 
do porządku. Wykonywane prace porządkowe należy wykonywać stosując metody uniemożliwiające emisję pyłu azbestowego do środowiska. Wykonawca prac jest także zobowiązany do przedstawienia zleceniodawcy pisemnego oświadczenia stwierdzającego prawidłowość wykonanych prac. W przypadku prac dotyczących azbestu miękkiego lub wyrobów zniszczonych i uszkodzonych, w pomieszczeniach oraz w przypadku prac obejmujących usuwanie krokidolitu wykonawca ma obowiązek przedstawienia wyników badań powietrza przeprowadzonych przez uprawione do tego laboratorium lub instytucję.

## 4.5. Transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

Obowiązek właściwego przygotowania do transportu odpadów zawierających azbest spoczywa na wytwórcy odpadów. Posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów jest obowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności, które wydawane jest przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby i zamieszkania posiadacza odpadów. Zlecający usługę transportu odpadów jest zobowiązany do wskazania prowadzącemu taką działalność miejsca odbioru odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć te odpady.

Do przedsiębiorcy prowadzącego działalność wyłącznie w zakresie ich transportu na składowisko należy:

- Posiadanie karty przekazania odpadu z potwierdzeniem przejęcia odpadu.

- Posiadanie dokumentu przewozowego z opisem odpadów niebezpiecznych.

- Posiadanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych.

- Posiadanie przez kierowcę pojazdu zaświadczenia ADR o ukończeniu kursu dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne.

- Utrzymanie porządku skrzyni ładunkowej pojazdu.

- Sprawdzenie umocowania przesyłki z odpadami w pojeździe.

- Sprawdzenie stanu opakowań i ich oznakowania odpowiednim znakiem.

Należy zaznaczyć, iż przekazanie odpadów zawierających azbest przez wytwórcę odpadów innemu posiadaczowi odpadów niebezpiecznych w celu dalszego transportu powinno odbywać się zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. Prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zobowiązany jest na wspomnianej karcie do poświadczenia wykonania usługi transportowej. Wykorzystując kartę przekazania odpadów prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów prowadzi także ilościową 
i jakościową ewidencję odpadów.

Odpady zawierające azbest transportowane są na składowisko odpadów niebezpiecznych. Następuje tam przekazanie odpadów posiadaczowi odpadów, czyli zarządcy składowiska i potwierdzenie tej operacji na karcie przekazania odpadu.

Poniższy schemat przedstawia procedurę dotyczącą przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Rysunek 5. Schemat procedury dotyczącej przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Źródło: Poradnik dla użytkowników wyrobów azbestowych, Warszawa 2008 (www.baza.azbestowa.gov.pl)

## 4.6. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

Najbardziej powszechnym sposobem unieszkodliwiania azbestu jest jego składowanie. Materiały azbestowe nie mogą być poddawane odzyskowi czy innemu wykorzystaniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odpady zawierające azbest mogą być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych kwaterach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne. Zarządca składowiska przyjmując odpady zobowiązany jest do potwierdzenia tego faktu na karcie przekazania odpadu. Deponowanie  odpadów zawierających azbest należy prowadzić w sposób zabezpieczający przed emisją pyłu azbestowego do powietrza. Podstawowym zadaniem w tym zakresie jest niedopuszczenie do rozszczelnienia foliowych opakowań, które to zawierają azbest. Opakowania z odpadami powinny być zdejmowane z pojazdu transportującego przy użyciu urządzeń dźwigowych układając je warstwami. Deponowane materiały azbestowe powinny zostać zabezpieczone dodatkową folią lub warstwą gruntu o grubości 5 cm. Zabronione jest poruszanie się pojazdów mechanicznych po powierzchni składowanych odpadów.

Tabela 5. Składowiska odpadów zawierających azbest na terenie województwa lubuskiego.*

| Lp. | Gmina | Miejscowość | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gorzów Wielkopolski | Chróściki | Ogólnodostępne |

*bez uwzględnienia składowisk zakładowych.

Poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące składowiska azbestu i materiałów azbestowych na terenie województwa lubuskie.

Tabela 6.Składowisko ogólnodostępne – Chróścik..

| CHRÓŚCIK |
| --- |
| Charakter składowiska | Ogólnodostępne |
| Nazwa | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne |
| Ograniczenie terenowe | brak |
| Województwo | Lubelskie |
| Gmina | Gorzów Wielkopolski |
| Miejscowość | Chróściki |
| Adres | 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Małyszyńska 180 |
| Telefon | 95 726 31 27 |
| Całkowita pojemność [m3] | 30 000 |
| Wolna pojemność [m3] | 9 500 |
| Kody przyjmowanych odpadów | 170601, 170605 |
| Cena przyjmowanych odpadów | od 155 zł do 205 zł /Mg |
| Godziny pracy | 7:00 - 20:00 pon. - piąt. |
| Plan rozbudowy | TAK |
| Planowana pojemność [m3] | 40 000 |
| Planowana data uruchomienia | 01.11.2015 |
| Zarządca/Właściciel/Inwestor | Zaklad Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. |
| Adres właściciela | ul. Teatralna 49 66-400 Gorzów Wielkopolski |
| Telefon stacjonarny | 95 722 53 85 |
| E-mail | biuro@zuo-gorzow.pl |
| Strona www | www.zuo-gorzow.pl |

Źródło: www.bazaazbestowa.gov.pl

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych, obecnie na terenie województwa lubuskiego funkcjonuje jedynie jedno ogólnodostępne składowisko odpadów, na których można deponować odpady w postaci materiałów zawierających azbest. Odległość jaka dzieli Miasto Żary i składowisko w miejscowości Chróścik to ok. 150 km. Najbliżej względem Miasta Żary położone jest składowisko w miejscowości Trzebcz, na terenie województwa dolnośląskiego. W poniższej tabeli przedstawiono jego charakterystykę.

Tabela 7.Składowisko ogólnodostępne – Trzebcz.

| TRZEBCZ |
| --- |
| Charakter składowiska | Ogólnodostępne |
| Nazwa | Składowisko odpadów innych niz niebezpieczne i obojętne w Trzebczu |
| Ograniczenie terenowe | Brak |
| Województwo | DOLNOŚLĄSKIE |
| Gmina | Polkowice |
| Miejscowość | Trzebcz |
| Adres | ul. Działkowa 20, Trzebcz |
| Telefon | 606897407 |
| Całkowita pojemność [m3] | 1250 |
| Wolna pojemność [m3] | 600 |
| Kody przyjmowanych odpadów | 170601 170605 |
| Cena przyjmowanych odpadów | 395 zł/Mg netto |
| Godziny pracy | 7:00 - 18:00 poniedziałek-piątek 7:00 - 15:00 sobota |
| Plan rozbudowy | Nie |
| Planowana pojemność [m3] | - |
| Planowana data uruchomienia | - |
| Zarządca/Właściciel/Inwestor | Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. |
| Adres właściciela | ul. Dąbrowskiego 2 59-100 Polkowice |
| Telefon stacjonarny | 76 846 29 11 |
| E-mail | pgm@pgm-polkowice.com.pl |
| Strona www | www.pgm-polkowice.com.pl |

Źródło: www.bazaazbestowa.gov.pl

Rysunek 6.Lokalizacja składowisk odpadów zawierających azbest na terenie Polski (źródło: bazaazbestowa.gov.pl).

# 5. Kompetencje oraz współpraca poszczególnych organów administracji publicznej.

Do obowiązków organów administracji państwowej na poziomie centralnym należy:

- współpraca z Głównym Koordynatorem w zakresie potrzeb wynikających z bieżącej realizacji zadań;

- współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska), nadzorującymi przestrzeganie prawa przy prowadzeniu prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest i azbestu;

- stała współpraca z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innymi, do kompetencji których należy realizacja zadań;

- współpraca z mediami w tematyce azbestu;

- współdziałanie z organizacjami pozarządowymi;

- współpraca z instytucjami udostępniającymi środki finansowe na realizację zadań (Bank Ochrony Środowiska, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, itp.);

- wspomaganie merytoryczne Ministra Gospodarki w sprawach związanych z azbestem, Ministra Środowiska w zakresie spraw związanych ze zrównoważonym rozwojem, Ministra Zdrowia w zakresie problematyki zdrowotnej;

- współpraca z Ministerstwem Środowiska oraz innymi instytucjami w zakresie spraw dotyczących krajowych strategii i programów związanych z ochroną środowiska oraz gospodarką odpadami;

- sporządzanie i przekazywanie stosownych informacji o stanie realizacji Programu – dla potrzeb Ministra Gospodarki i Rady Ministrów;

- współpraca z Radą Programową.

Na poziomie województwa za realizację zadań odpowiada marszałek województwa, do zadań którego należy:

- współpraca z Głównym Koordynatorem w zakresie potrzeb wynikających z bieżącej realizacji Programu;

- gromadzenie przez urząd marszałkowski informacji o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest oraz przekazywanie ich do Głównego Koordynatora z wykorzystaniem dostępnego narzędzia informatycznego www.bazaazbestowa.pl;

- uwzględnianie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w wojewódzkich planach gospodarki odpadami i programach ochrony środowiska, w szczególności w zakresie lokalizacji składowisk odpadów zawierających azbest oraz urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierających azbest;

- współpraca na szczeblu wojewódzkim z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska);

- współpraca z uczelniami i instytucjami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, ekspertami poszczególnych dziedzin;

- współpraca z lokalnymi mediami w zakresie spraw objętych Programem;

- przygotowywanie i aktualizacja wojewódzkich programów usuwania wyrobów zawierających azbest;

- współpraca z samorządami powiatowymi i gminnymi, przekazywanie wytycznych oraz informacji związanych z realizacją Programu;

- przedkładanie Głównemu Koordynatorowi corocznej informacji o realizacji zadań na terenie województwa;

- opracowanie planu sytuacyjnego rozmieszczenia na terenie województwa wyrobów zawierających azbest na podstawie informacji przekazywanych przez samorządy lokalne i przedsiębiorców.

Na poziomie lokalnym zadania realizują samorządy: powiatowy i gminny, poprzez: Samorząd gminny:

- gromadzenie przez prezydenta miasta informacji o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest oraz przekazywanie jej do marszałka województwa z wykorzystaniem dostępnego narzędzia informatycznego www.bazaazbestowa.pl;

- przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami;

- organizowanie szkoleń lokalnych w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm;

- organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad zawartych w Programie;

- inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest;

- współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz opracowywania programów usuwania wyrobów zawierających azbest, w szczególności w zakresie lokalizacji składowisk odpadów zawierających azbest oraz urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierających azbest;

- współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest;

- współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu;

- współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska).

Samorząd powiatowy:

- przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami;

- współpraca z gminami oraz marszałkiem województwa w zakresie opracowywania programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, w szczególności w zakresie weryfikacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, lokalizacji składowisk odpadów zawierających azbest oraz urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierających azbest;

- organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad zawartych w Programie;

- inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest;

- współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest;

- współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu;

- współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska).

# 6. Gospodarowanie wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

## 6.1. Wyroby zawierające azbest

Na terenie Miasta Żary przeprowadzona została inwentaryzacja materiałów azbestowych metodą spisu z natury, mająca na celu określenie lokalizacji, stanu oraz ilości wyrobów zawierających azbest. Na podstawie uzyskanych informacji sporządzono wymagane przepisami prawa ankiety, a następnie opracowane zostało tabelaryczne zestawienie obiektów, na których występuje azbest. W zestawieniu uwzględniono numery ewidencyjne obrębów 
i działek. Zaleca się, aby co roku zestawienie to aktualizowane było o dane i parametry z demontażu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy. Zebrane dane były podstawą do weryfikacji Bazy Azbestowej.

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, w celu ustalenia ilości wyrobów zawierających azbest w jednostce wagowej, stosuje się wskaźnik przeliczeniowy, który wynosi 11 kg na każdy m2 eternitu. Przelicznik ten dotyczy pokryć dachowych i elewacyjnych, zawierających azbest. Z przedstawionych danych wynika, że wyroby zawierające azbest na terenie Miasta Żary to głównie faliste i płaskie płyty azbestowo-cementowe, służące jako pokrycie dachowe w budynkach mieszkalnych oraz budynkach zabudowy gospodarczej. Obiekty, 
w których znajdują się wyroby zawierające azbest na terenie Miasta Żary to głównie domy mieszkalne oraz budynki gospodarcze. Szczegółowe informacje na temat rodzaju oraz ilości wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Miasta Żary zawarte zostały w „Wynikach inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żary o statusie miejskim”.

## 6.2 Sposób unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

ZBIÓRKA I TRANSPORT ODPADÓW

Poniżej zestawiono podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie województwa lubuskiego, które zajmują się usuwaniem oraz transportem materiałów zawierających azbest i obejmują swoją działalnością Miasto Żary.

Tabela 8. Wykaz podmiotów gospodarczych posiadających siedzibę na terenie województwa  lubuskiego, prowadzących działalność związaną  z unieszkodliwianiem azbestu, posiadających aktualne zezwolenia.

| Lp. | Nazwa | Obszar działania | Adres | Zakres wykonywanych prac | Okres pozwolenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PROFFES | lubuskie, zachodniopomorskie | 66-510 Bobrówko, ul. Spółdzielcza 10 | praca z azbestem transport odpadów zawierających azbest programy | 2018 |
| 2. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Piotr Szulc | cały kraj | 66-200 Świebodzin, os. Widok 12c/5 | praca z azbestem transport odpadów zawierających azbest | 2022 |
| 3. | EXITO GRZEGORZ MAREK | cały kraj | 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Walczaka 25 | praca z azbestem transport odpadów zawierających azbest szkolenia w zakresie azbestu | 2018 |
| 4. | Maciej Hałas | cały kraj | 66-330 Pszczew, ul. Wybudowanie 28 | praca z azbestem transport odpadów zawierających azbest | 2018 |
| 5. | Drewlax Demolition Sp. z o.o. | cały kraj | 66-002 Nowy Kisielin, ul. Dolna 4 | praca z azbestem transport odpadów zawierających azbest identyfikacja azbestu w wyrobach oznaczanie oznaczanie zawartości azbestu szkolenia w zakresie azbestu | 2021 |
| 6. | An-dach Anna Papiewska | lubuskie, zachodnio-pomorskie, dolnośląskie | 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Słoneczna 68/8 | praca z azbestem | 2019 |
| 7. | Eko-Logistyka Robert Rusiewicz | cały kraj | 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Warskiego 7/5 | praca z azbestem transport odpadów zawierających azbest programy | 2019 |
| 8. | ARKUSZBUD | Powiat żarsko-żagański | 68-200 Żary ul. Podchorązych 12 | praca z azbestem transport odpadów zawierających azbest identyfikacja azbestu w wyrobach oznaczanie zawartości azbestu szkolenia w zakresie azbestu szkolenia w zakresie azbestu | 2016 |
| 9. | Zakład Usług Technicznych ZAK | Województwa: Lubuskie, Zachodniopomorskie, Pomorskie, Wielkopolskie | 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Kutrzeby 1/35 | praca z azbestem transport odpadów zawierających azbest programy | 2016 |
| 10. | Budroof s.c. Irena Kamecka Krzysztof Kamecki | woj. lubuskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie | 65-120 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia 104a | praca z azbestem | 2016 |
| 11. | KASTOR Tomasz Janiszewski | cały kraj | 67-321 Leszno Górne, Ul. Kolonia 19B/2 | praca z azbestem transport odpadów zawierających azbest | 2016 |
| 12. | AZ-EKO Paweł Jóźwiak | cały kraj | 65-225 Zielona Góra, ul. Lwowska 25 | praca z azbestem transport odpadów zawierających azbest programy | 2021 |
| 13. | AZBE Jacek Gramera | Województwa: lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, śląskie | 65-119 Zielona Góra, ul. Konstruktorów 36/15 | praca z azbestem transport odpadów zawierających azbest identyfikacja azbestu w wyrobach | 2016 |

www.bazaazbestowa.gov.pl

Warto pamiętać, iż oprócz ww. podmiotów, które posiadają swoją siedzibę na terenie województwa lubuskiego, istnieje więcej firm, które choć nie mają siedziby na terenie wspomnianego województwa, to działają na obszarze całego kraju. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.bazaazbestowa.gov.pl.

TERMICZNE UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW AZBESTOWYCH

Z dostępnych kart charakterystyk azbestu wynika, że odmiana chryzotylowa topi się w temperaturze ponad 1500°C, odmiana amfibolowa w temperaturze około 1200°C. Te dane wskazują, że termiczny kierunek unieszkodliwienia odpadów azbestowych, na skalę proporcjonalną do znacznych ilości odpadów jest, jak dotąd nierealny, przy wykorzystaniu dostępnych instalacji do spalania odpadów niebezpiecznych.

Jak dotąd w sferze badań, prób i eksperymentów pozostają prace podejmowane przez naukowców z Politechniki Śląskiej skierowane na termiczne unieszkodliwianie płyt eternitowych (azbestowo-cementowych). Zawierają one azbest w odmianie chryzotylowej w ilości do 15%. Pod wpływem wysokiej temperatury (ponad 1000°C) ma następować niszczenie włóknistej struktury azbestu i przeobrażenie składu chemicznego w kierunku uzyskania produktu zawierającego krzemiany wapnia. Ten produkt, ze względu na właściwości chemiczne znajduje zastosowanie, jako dodatek do cementu, poprawiający specjalne własności wiążące i wytrzymałościowe.

Również na etapie prób i eksperymentów są prace prowadzone przy zastosowaniu plazmy termicznej. Są one dostępne między innymi w pracach Politechniki Łódzkiej. Istota metody polega na poddawaniu odpowiednio przygotowanych odpadów działaniu temperatury plazmy w przedziałach 6-15 tys °C.

Skala możliwych zastosowań produktów wysokotemperaturowego rozkładu odpadów azbestowych jest znaczna. Ograniczeniem są koszty.

CHEMICZNE UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW AZBESTOWYCH

Ten sposób unieszkodliwiania wyrobów azbestowych polega na rozpuszczaniu odpowiednio rozdrobnionych odpadów w 40% roztworze kwasu fluorowodorowego. Produktem reakcji są fluorki wapnia oraz krzemionka. Reakcja prowadzona w reaktorach w temperaturze 60-65°C. Ograniczeniem rozpowszechnienia tej metody utylizacji są koszty, które w przeliczeniu na tonę wynoszą ponad 750 USD w instalacjach przemysłowych. Technologia opracowana przez Solway Umweltchemie w Hanowerze.

SKŁADOWANIE ODPADÓW AZBESTOWYCH

Jest to niewątpliwie najbardziej rozpowszechniony sposób unieszkodliwiania odpadów. 
Z racji omawianych wcześniej właściwości fizykochemicznych azbestu, z których odporność na działanie czynników atmosferycznych, kruchość i łamliwość stanowią, iż wszelkie prace na składowiskach przyjmujących odpady azbestowe, winny być prowadzone z zachowaniem szczególnych zasad BHP.

Odpady w postaci materiałów zawierających azbest kierowane będą na składowisko zlokalizowane w miejscowości Chróścik, administrowane przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonujących oraz planowanych składowisk zawarte zostały w rozdziale 4.6.

## 6.3. Harmonogram realizacji Programu

Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, aby zrealizować trzy główne cele jakimi jest:

- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,

- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu,

- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko,

należy skupić się na realizacji zadań, które podzielono na pięć grup tematycznych. Są to:

Zadania legislacyjne.

- Działania edukacyjno-informacyjne obejmujące: działania skierowane do dzieci 
i młodzieży, szkolenia pracowników administracji rządowej i samorządowej, opracowywanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych, ocenę i promocję technologii unicestwiania włókien azbestu w odpadach azbestowych, organizację krajowych i międzynarodowych szkoleń, seminariów, konferencji, kongresów i udział w nich.

- Zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest obejmujące: usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, oczyszczanie terenów nieruchomości, oczyszczanie obiektów użyteczności publicznej, miejsc publicznych, terenów byłych zakładów produkujących wyroby zawierające azbest, budowę składowisk odpadów azbestowych oraz budowę instalacji i urządzeń do unicestwiania włókien azbestu w odpadach azbestowych, zadania wspierające, w tym wsparcie finansowe opracowywania programów usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczania terenów z azbestu na wszystkich szczeblach.

- Monitoring realizacji Programu w postaci elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej monitoringu procesu usuwania wyrobów zawierających azbest;

- Działania w zakresie oceny narażenia i ochrony zdrowia, w tym działalność Ośrodka Referencyjnego Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem.

Realizacja znacznej większości zadań wyznaczonych w ramach wyżej wymienionych grup tematycznych nie leży w gestii samorządów szczebla gminnego, a tym samym Miasta Żary.

W poniższej tabeli przedstawiono praktyczne możliwości Miasta Żary w kwestii zadań, których realizacja przyczyni się do skutecznej realizacji celów niniejszego Programu, stanowiąc jednocześnie plan harmonogramu działań na lata 2015-2032. Umieszczone w harmonogramie zadania dotyczą Miasta Żary.

Tabela 9. Plan harmonogramu działań na lata 2015-2032

| Lp. | Zadanie | Zakres działania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Działania edukacyjno-informacyjne | informowanie poprzez stronę internetową lub ulotki o działaniach Miasta podjętych w celu likwidacji azbestu, udostępnienie informacji poprzez stronę internetową o aktualnych aktach prawnych regulujących sposób zabezpieczenia, usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, informowanie o potencjalnych źródłach dofinansowań w kwestii usuwania wyrobów zawierających azbest. organizacja spotkań edukacyjno-informacyjnych. | 2015-2032 |
| 2. | Usuwanie wyrobów zawierających azbest | prowadzenie rejestru wniosków mieszkańców o dofinansowanie, pozyskiwanie środków na realizację Programu. |  |
| 3. | Monitoring realizacji programu | aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta, sprawozdawczość w zakresie realizacji Programu |  |
| 4. | Ocena narażenia i ochrona zdrowia | opracowanie i aktualizowanie mapy zagrożeń działania azbestu. |  |

# 7. Działania informacyjno-edukacyjne, podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców.

W celu sprawnej realizacji zapisów Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żary 
o statusie miejskim na lata 2015-2032 koniecznym jest podniesienie wiedzy oraz świadomości mieszkańców na temat szkodliwości oraz niebezpiecznych skutków zdrowotnych jakie mogą wystąpić w organizmie po długotrwałej ekspozycji na włókna azbestowe. Czynny udział mieszkańców miasta jest niezbędny, aby osiągnąć cele jakie wyznacza Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żary 
o statusie miejskim na lata 2015-2032, czyli usunięcie i utylizacja wyrobów zawierających azbest.

Zaleca się podjęcie działań edukacyjno-informacyjnych w formie spotkań i prelekcji. Zaleca się, aby mieszkańcy zostali poinformowani o ilości i lokalizacji wyrobów zawierających azbest, harmonogramie jego usuwania oraz możliwościach finansowo-organizacyjnych, dotyczących pomocy Miasta Żary w tym przedsięwzięciu.

Zaleca się, aby ww. spotkania odbywały się rokrocznie. Pozwoli to na aktywizację użytkowników wyrobów azbestowych w celu usunięcia i zutylizowania posiadanych przez nich wyrobów.

Promocję Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żary 
o statusie miejskim na lata 2015-2032 można realizować także poprzez:

- zamieszczanie stosownych informacji i ogłoszeń  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żarach;

- Rozpropagowaniu ulotek tematycznych wśród mieszkańców;

- Rozwieszeniu plakatów tematycznych na tablicach informacyjnych na terenie miasta.

# 8. Koszty realizacji programu

W celu określenia niezbędnych kosztów związanych z realizacją niniejszego Programu oszacowane zostały wszelkie potrzebne wielkości dotyczące środków finansowych.

W celu określenia szacunkowych wartości posłużono się obecnymi wskaźnikami oraz cenami materiałów dostępnymi na stronach internetowych podmiotów gospodarczych zajmujących się usługami budowlanymi oraz sprzedażą materiałów budowlanych, prowadzących działalność na terenie lub w pobliżu Miasta Żary.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przewidziane prace budowlane oraz materiały budowlane obciążone są stawką podatku VAT 23%.

Ogólny koszt realizacji niniejszego Programu będzie sumą następujących elementów:

- Kosztu usunięcia wyrobów zawierających azbest oraz transportu i unieszkodliwienia powstałych odpadów.

- Kosztu wykonania nowych pokryć dachowych oraz izolacji termicznej ścian.

## 8.1. Koszty usunięcia wszystkich wyrobów zawierających azbest

Na całkowity koszt usunięcia materiałów zawierających azbest składają się koszt usunięcia materiałów zawierających azbest z obiektu budowlanego oraz koszt transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

Dla potrzeb niniejszego Programu przyjęto następujące wskaźniki cenowe, odzwierciedlające obowiązujące ceny w 2015 roku

Tabela 10. Ceny związane z usuwaniem materiałów azbestowych z terenu Miasta Żary.

| Lp. | Usługi | Cena netto |
| --- | --- | --- |
| 1. | Demontaż azbestu, usługowe pakowanie odpadów poza terenem składowiska, koszt transportu i unieszkodliwianie odpadów o kodzie 17 06 05* (materiały konstrukcyjne zawierające azbest) | 400-600 zł / 1 Mg |

Z uwagi na fakt, iż powyższe ceny są cenami orientacyjnymi, a każda usługa wyceniana jest indywidualnie, poniżej przedstawiono uśrednione ceny poszczególnych usług. Należy pamiętać, iż na finalną wysokość ceny wpływa wiele czynników, m.in.:

- ilość materiałów zawierających azbest,

- rodzaj materiałów zawierających azbest,

- lokalizacja wyrobu zawierającego azbest (np. dach lub ściany),

- w przypadku pokryć dachowych – rodzaj dachu (np. jedno- lub dwuspadowy),

- odległość od miejsca utylizacji odpadów,

- stan materiałów zawierających azbest.

Tabela 11. Uśrednione ceny związane z usuwaniem materiałów azbestowych z terenu Miasta Żary.

| Lp. | Usługi | Cena netto |
| --- | --- | --- |
| 1. | Demontaż azbestu, usługowe pakowanie odpadów poza terenem składowiska, koszt transportu i unieszkodliwianie odpadów o kodzie 17 06 05* (materiały konstrukcyjne zawierające azbest) | 550 zł / 1 Mg |

Źródło: firmy zarejestrowane na www.bazaazbestowa.gov.pl, WFOŚiGW w Zielonej Górze.

W celu oszacowania kosztów usuwania, pakowania, unieszkodliwiania odpadów posłużono się danymi przekazanymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Podczas obliczeń przyjęto, iż materiały zawierające azbest pakowane będą poza terenem składowiska.

## 8.2. Koszty nowych pokryć dachowych i elewacji

Poniżej przedstawione zostało zestawienie cen nowych pokryć dachowych oraz elewacji na podstawie cenników firm budowlanych. Ceny zawarte w tabelach nie zawierają podatku VAT.

Tabela 12. Cena nowego pokrycia dachowego (koszt materiału).

| Lp. | Rodzaj pokrycia | Koszt netto za m2 [zł] | Średni koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Blachodachówka (blacha szwedzka) |  |  |
| 1.1. | połysk | 24,29 – 26,62 | 25,46 |
| 1.2. | mat | 25,73 – 28,87 | 27,30 |
| 2. | Blachodachówka (blacha austriacka) | 19,79 – 22,36 | 21,08 |
| 3. | Blacha płaska powlekana |  |  |
| 3.1. | połysk | 22,80 – 29,14 | 25,97 |
| 3.2. | mat | 22,54 – 26,61 | 24,58 |
| 4. | Blacha trapezowa pokrywana poliestrem | 22,79 – 59,78 | 41,29 |
| 5. | Blacha trapezowa ocynkowana | 16,83 – 55,00 | 35,92 |
| 6. | Blacha trapezowa alucynk | 18,25 – 39,12 | 28,69 |
| 7. | Dachówka cementowa | 18,00 – 22,00 | 20,00 |
| 8. | Dachówka ceramiczna | 26,60 – 108,00 | 67,30 |
| 9. | Gonty bitumiczne | 25,00 | 25,00 |
| 10. | Papa oksydowana |  |  |
| 10.1. | podkładowa | 7,25 – 12,57 | 9,91 |
| 10.2. | nawierzchniowa | 9,15 – 14,60 | 11,88 |
| 11. | Papa z dodatkiem SBS |  |  |
| 11.1. | podkładowa | 12,48 – 18,70 | 15,59 |
| 11.2. | nawierzchniowa | 14,97 – 16,28 | 15,63 |
| 12. | Papa zgrzewalna |  |  |
| 12.1. | modyfikowana podkładowa | 10,75 – 14,60 | 12,68 |
| 12.2. | modyfikowana nawierzchniowa | 12,18 – 17,25 | 14,72 |
| 12.3. | niemodyfikowana | 7,08 – 10,86 | 8,97 |
| 13. | Płyta bitumiczna | 14,68 – 17,35 | 16,02 |

Na podstawie zamieszczonej tabeli oszacowano średni koszt nowego pokrycia dachowego 
i wynosi on 23,58 zł netto i jest to cena kosztów jednego metra kwadratowego materiału. Należy pamiętać, iż podane wyżej ceny to wartości uśrednione dla terenu całego kraju.

Tabela 13. Cena nowego ocieplenia dachu (koszt materiału).

| Lp. | Rodzaj ocieplenia | Koszt netto za m2 [zł] | Średni koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Folia |  |  |
| 1.1. | paroizolacyjna | 1,03 - 1,40 | 1,22 |
| 1.2. | paro przepuszczalna | 1,40 – 1,90 | 1,65 |
| 2. | Styropian | 5,89 – 48,96 | 27,43 |
| 3. | Styropian laminowany papą | 16,24 – 70,70 | 43,47 |
| 4. | Siatka | 1,80 – 2,10 | 1,95 |
| 5. | Wełna mineralna |  |  |
| 5.1. | grubość 100 mm | 9,16 – 21,47 | 15,32 |
| 5.2. | grubość 100 mm typ Rockmin | 12,13 – 24,16 | 17,15 |
| 5.3. | grubość 200 mm typ Uni Mata | 28,57 – 44,25 | 36,41 |

Na podstawie powyższej tabeli oszacowano średnią cenę ocieplenia dachu i wynosi ona 18,08 zł netto za metr kwadratowy materiału. Całkowita średnia cena materiałów potrzebnych do pokrycia i ocieplenia jednego metra kwadratowego nowego dachu wynosi 41,66 zł netto. Należy pamiętać, iż podane wyżej ceny to wartości uśrednione dla terenu całego kraju.

Tabela 14. Cena nowego ocieplenia ścian bocznych (koszt materiału).

| Lp. | Rodzaj ocieplenia | Koszt netto za m2 [zł] | Średni koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wełna mineralna |  |  |
| 1.1. | grubość 50 mm | 4,78 – 15,45 | 10,16 |
| 1.2. | grubość 100 mm | 9,65 – 30,87 | 20,26 |
| 1.3. | grubość 150 mm | 14,53 – 46,12 | 30,33 |
| 1.4. | grubość 180 mm | 17,75 – 54,14 | 35,95 |
| 1.5. | grubość 200 mm | 20,06 – 70,48 | 45,27 |
| 2. | Styropian |  |  |
| 2.1. | grubość 50 mm | 5,89 – 9,50 | 7,69 |
| 2.2. | grubość 80mm | 9,40 – 15,20 | 12,3 |
| 2.3. | grubość 100 mm | 11,30 – 19,00 | 15,15 |
| 2.4. | grubość 120 mm | 13,65 – 22,80 | 18,23 |
| 2.5. | grubość 150 mm | 16,99 – 28,50 | 22,75 |
| 2.6. | grubość 200 mm | 27,36 – 48,96 | 38,16 |
| 3. | Siatka podtynkowa | 0,95 – 1,76 | 1,36 |
| 4. | Tynk | Cena za kg 0,95 – 10,6 | 5,78 |

Na podstawie powyższej tabeli oszacowano średnią cenę ocieplenia ścian bocznych budynków i wynosi ona 27,68 zł netto. Koszty te składają się na sumę średnich kosztów materiału izolacyjnego, siatki podtynkowej oraz tynku.

## 8.3. Pozostałe koszty realizacji programu

Na całkowity koszt realizacji Programu składać się będą także koszty prowadzenia edukacji ekologicznej oraz aktualizacji zapisów Programu. Szacuję się, iż koszt działań edukacyjno-informacyjnych wyniesie 3000 zł netto/rok. Aktualizacja Programu odbywać się będzie co 5 lat, a jej koszt szacuje się na 10 000 zł netto.

# 9. Możliwości pozyskania środków finansowych na działania związane z usuwaniem azbestu

W myśl „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032” do pokrycia kosztów związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem materiałów zawierających azbest zobowiązani są właściciele – zarządcy obiektów.

Urząd Miasta Żary podejmuje działania mające na celu usprawnienie procesu usuwania materiałów azbestowych, a także likwidacji skutków ich szkodliwości dla mieszkańców i środowiska. W tym celu stwarzane są możliwości dofinansowania ww. działań z funduszy jednostek samorządowych, środków celowych funduszy ekologicznych oraz funduszy Unii Europejskiej.

Zgodnie z „Programem oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032” istnieją następujące podstawowe instrumenty dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania usuniętych wyrobów zawierających azbest:

- Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Fundusze Unii Europejskiej.

- Bank Ochrony Środowiska S.A.

W poszczególnych województwach instrumenty finansowe wspierające bezpieczne eliminowanie z użytkowania wyrobów azbestowych oferowane są przez następujące instytucje:

- Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOS) we współpracy z WFOŚiGW.

- Regionalne Programy Operacyjne dla poszczególnych województw.

W poniższych rozdziałach podaje się informacje nt. instrumentów finansowania działań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

## 9.1. Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Program „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne” utworzony został w celu racjonalizacji gospodarki zasobami naturalnymi i odpadami, a także zwiększenia udziału odpadów innych niż komunalne podlegających odzyskowi i prawidłowemu unieszkodliwianiu.

Część 2 ww. Programu dotyczy usuwania wyrobów zawierających azbest, którego celem jest także wzrost ilości unieszkodliwionych oraz zabezpieczonych odpadów zawierających azbest. Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 100 584,4 tyś. zł. Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 119 762,7 tyś. zł. Program wdrażany jest w latach 2010-2016, alokacja środków w latach 2011-2015, natomiast ich wydatkowanie do 31.12.2016r. Terminy naborów wniosków określają indywidualne WFOŚiGW i umieszczają na swojej stronie internetowej. Formę dofinansowania stanowi bezzwrotna dotacja.

## 9.2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WFOŚiGW w Zielonej Górze udziela dotacji z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW. Udostępnianie środków jest nieodpłatne i bezzwrotne.

Kwota dofinansowania stanowi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia w tym 50% kosztów kwalifikowanych, ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w formie dotacji. W celu otrzymania dotacji przez beneficjenta muszą zostać spełnione następujące warunki:

- Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Gminy, w której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest,

- Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Gminy posiadającej program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i jest z nim zgodne.

Beneficjenci końcowi programu to jednostki samorządu terytorialnego za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dotacja udzielana będzie na realizację przedsięwzięć  w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Koszty kwalifikowane to koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego i obejmują wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu

i unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów  zawierających azbest.

Szczegółowe informacje: http://www.nfosigw.gov.pl , http://www.wfosigw.zgora.pl.

## 9.3. Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. w porozumieniu z WFOŚiGW udziela kredytów na działania związane m.in. z usuwaniem materiałów zawierających azbest.

PRZEDMIOT KREDYTOWANIA

Realizacja zadań proekologicznych zgodnych z celami przepisów ochrony środowiska oraz priorytetami określonymi w polityce ekologicznej państwa i województwa, ujętymi na liście przedsięwzięć priorytetowych Funduszu.

PROCEDURA
Wnioski kredytowe można składać w placówkach Funduszu lub Banku, (Fundusz rozpatruje wnioski w części ogólnej i ekologiczno-technicznej, Bank - w części ekonomicznej).

WARUNKI KREDYTOWANIA

Dla kredytów ze środków Banku z dopłatami Funduszu do oprocentowania:

- wartość kredytu: do 75% nakładów inwestycyjnych

- oprocentowanie: 0,7s.r.w. nie mniej niż 3% w skali rocznej (indywidualnie negocjowane przez wnioskodawców z Bankiem i Funduszem)

- okres kredytowania: do 5 lat od daty zakończenia zadania

- okres karencji: nie dłużej niż rok od planowanego terminu zakończenia zadania

Dla kredytów konsorcjalnych zasady i warunki kredytowania określane są w trybie indywidualnym, przy założeniu udziału środków Banku, w wysokości co najmniej 50% kwoty kredytu, funduszu nie więcej niż 50% kwoty kredytu.

Więcej informacji: www.bosbank.pl

## 9.4. Ministerstwo Gospodarki

Co roku Ministerstwo Gospodarki wspiera finansowo realizację zadań wynikających 
z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Większość działań ukierunkowanych jest na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego, w formie bezpośredniego wsparcia np. na opracowanie programów usuwania wyrobów zawierających azbest lub też pośrednio w formie materiałów informacyjno-edukacyjnych – ulotek, plakatów, poradników. Wsparcie finansowe dotyczyć może także działań związanych 
z demontażem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest. Wymogiem uczestnictwa w konkursie jest opracowany i uchwalony Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy z uwzględnieniem numerów ewidencyjnych działek i obszarów ewidencyjnych. Konkursowy tryb wyboru wykonawców zadań umożliwia realizację i finansowanie działań innowacyjnych, ale zawsze zgodnych z zadaniami wskazanymi 
w Programie. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie. www.mg.gov.pl.

# 10. Monitoring realizacji Programu

Monitoring realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2015-2032” pozwoli na bieżącą analizę, a także kontrolę zgodności założeń Programu z rzeczywistymi działaniami, które podejmowane będą przez właścicieli obiektów.

W celu umożliwienia prowadzenia monitoringu realizacji Programu, wyznaczono wskaźniki, służące do oceny wdrażania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2015-2032”. Wskaźniki te zestawione zostały poniżej.

Wyznaczone wskaźniki służące do oceny wdrażania Programu w poszczególnych latach:

- Ilość wyrobów zawierających azbest na 1 km2 powierzchni Miasta  Żary [Mg/km2];

- Ilość unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest [Mg/rok];

- Nakłady finansowe poniesione na usunięcie odpadów zawierających azbest [zł/rok];

- Wysokość pozyskanych środków zewnętrznych na realizację PUA [zł/rok];

- Ilość przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych [rocznie];

- Ilość zarejestrowanych wniosków dotyczących usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych [szt./rok].

Na podstawie bazy danych o lokalizacji oraz powierzchni pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych oraz proponowanych powyżej wskaźników oceny wdrażania Programu, możliwe będzie monitorowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2015-2032”.

# 11. Podsumowanie

Ilość zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych

Na terenie Miasta Żary w wyniku prowadzonej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest zidentyfikowano 95 161 kg wyrobów zawierających azbest. Daje to 8 651 m2 ww. materiałów. Zgodnie z treścią Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 do roku 2032 należy usunąć i zutylizować wszystkie wyroby zawierające azbest zlokalizowane na terenie Miasta Żary. W celu wypełnienia tych zapisów należy usuwać 5 947,56 kg azbestu rocznie. Daje to ok. 540,68 m2 rocznie.

Szczegółowe informacje na temat lokalizacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Żary zostały zawarte w „Wynikach inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żary o statusie miejskim”. Zawarto tam dane adresowe dotyczące lokalizacji, numery działek oraz obrębów ewidencyjnych,  gdzie znajdują się wyroby azbestowe; ilości tych wyrobów, ich stan i rodzaj. Dane zasiliły także Bazę Azbestową (www.bazaazbestowa.gov.pl).

Zadania wyznaczone do realizacji

Zadania wyznaczone do realizacji w ramach Programu zostały opisane w harmonogramie w rozdziale 6 niniejszego dokumentu. Do najważniejszych działań należą: usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest oraz prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej, mającej na celu promocję zapisów Programu oraz zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Koszt realizacji Programu

Zgodnie z zapisami rozdziału 8. koszt usunięcia 1000 kg (1 Mg) wyrobów azbestowych wynosi średnio 550 zł netto. Koszt usunięcia wszystkich wyrobów zlokalizowanych na terenie Miasta Żary to 52 338,55 zł netto. Koszt nowych pokryć wynosi 41,66 zł za 1 m2 wymienianego pokrycia. Całkowity koszt nowych pokryć na terenie Miasta Żary szacuje się na 360 400,66 zł netto. Całkowity koszt prowadzonych działań edukacyjno-informacyjnych w latach 2016-2032 szacuje się na 48 000 zł netto. Całkowity koszt aktualizacji dokumentacji szacuje się na 32 000 zł netto. Łączny koszt realizacji Programu określa się 492 739,21 zł.

Monitoring realizacji Programu

W celu bieżącej weryfikacji, czy zapisy Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2015-2032 realizowane są w odpowiedni sposób, pozwalający na wypełnienie obowiązków nałożonych na Miasto Żary, wyznaczono wskaźniki monitoringu. Ich zestawienie znajduje się 
w rozdziale 10 i dotyczy głównie ilości wyrobów azbestowych – wskazanie tempa usuwania azbestu.

# 12. Streszczenie

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 roku na terenie Miasta Żary zamieszkiwało 38 527 osób z czego 18 255 stanowili mężczyźni, natomiast  20 272 kobiety (stan na 31.12.2014r.). Powierzchnia Miasta Żary wynosi 33,49 km2 co wraz z liczbą zamieszkujących ją ludzi daje gęstość zaludnienia na poziomie 1150 os/km2.

W treści Programu przedstawiono charakterystykę azbestu z uwzględnieniem budowy i rodzaju azbestu, właściwości i zastosowania azbestu, źródeł narażenia na działanie azbestu oraz wpływu azbestu na organizm człowieka. W sposób opisowy oraz na schematach podano sposoby postępowania z materiałami zawierającymi azbest, w tym: obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów i terenów 
z wyrobami zawierającymi azbest, obowiązki i postępowanie przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest, ich transportu. Podano lokalizację składowisk odpadów zawierających azbest.

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, w celu ustalenia ilości wyrobów zawierających azbest w jednostce wagowej, stosuje się wskaźnik przeliczeniowy, który wynosi 11 kg na każdy m2 eternitu. Przelicznik ten dotyczy pokryć dachowych i elewacyjnych, zawierających azbest. Z przedstawionych danych wynika, że wyroby zawierające azbest na terenie Miasta Żary to głównie faliste i płaskie płyty azbestowo-cementowe, służące jako pokrycie dachowe w budynkach mieszkalnych oraz budynkach zabudowy gospodarczej. Obiekty, w których znajdują się wyroby zawierające azbest na terenie Gminy Żary to głównie domy mieszkalne oraz budynki gospodarcze. Szczegółowe informacje na temat rodzaju oraz ilości wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Miasta Żary zawarte zostały w „Wynikach inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żary o statusie miejskim”. Przewidywany koniec realizacji Programu wyznaczony został zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu” i przypada na rok 2032. Data ta wydaje się odległa, jednak z uwagi na ilość materiałów zawierających azbest na terenie Miasta Żary oraz koszty związane z ich usunięciem, należy systematycznie realizować założenia niniejszego Programu.

Materiały źródłowe wykorzystane podczas tworzenia dokumentu zestawiono poniżej:

- GUS – Bank danych lokalnych; www.stat.gov.pl/bdl/

- http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl;

- Plan usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów użyteczności publicznej stanowiących lub będących w zarządzaniu, administrowaniu przez organy administracji publicznej na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym;

- Powiatu Żarskiego na  lata 2012–2015 z perspektywą do roku 2019

- Program Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego;

- Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032;

- www.bazaazbestowa.pl;

- www.mg.gov.pl;

- www.nfosigw.gov.pl;

- www.wfosigw.pl.

# Footnotes

„Plan usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów użyteczności publicznej stanowiących lub będących w zarządzaniu, administrowaniu przez organy administracji publicznej na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym”, Gliwice 2007.

Źródło: Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

PPUA, Bielsko Biała.

PPUA, Bielsko Biała.

Podczas wyceny posłużono się cenami podanymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

http://www.nfosigw.gov.pl

http://www.bosbank.pl

http://www.mg.gov.pl

Stan na rok 2015.

Koszt uwzględnia cenę nowych pokryć.

# Text boxes

PRZEPROWADZENIE INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

SPORZĄDZENIE „OCENY STANU

I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST”.

Sporządzenie informacji dla wójta/burmistrza/prezydenta (corocznie)

Opracowanie corocznego planu kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń zawierających azbest

Oznakowanie pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami

zawierającymi azbest

Opracowanie instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia

z wyrobami zawierającymi azbest

Zaznaczenie na planach sytuacyjnych terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest

Podjęcie decyzji o usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia

przez uprawnione laboratorium.

Zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu  (Starostwo Powiatowe) na 30 dni przed rozpoczęciem prac zamiaru usuwania wyrobów zawierających azbest – w określonych przypadkach celem uzyskania  pozwolenia na budowę

Dokonanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy. Określenie obowiązków stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu.

Poinformowanie mieszkańców/użytkowników obiektu  o usuwaniu niebezpiecznych materiałów i sposobach zabezpieczenia.

Zabezpieczenie obiektu i terenu prac obiektu

Zabezpieczenie obiektu i terenu prac obiektu

Wytwarzanie odpadów zawierających azbest

Pakowanie odpadów

Oznakowanie odpadów

Wystawienie dokumentów ewidencyjnych opadów

Karta ewidencji odpadu

Oznakowanie odpadów

Przygotowanie odpadów do odbioru

OCZYSZCZANIE POLA PRAC I OTOCZENIA TERENU ROBÓT Z POZOSTAŁOŚCI AZBESTU

Uzyskanie decyzji zezwalającej na transport odpadów niebezpiecznych

zawierających azbest od starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby

lub zamieszkania transportującego odpady

Odbiór odpadów zawierających azbest od wytwórcy odpadów.

Karta przekazania odpadu.

Sprawdzenie prawidłowości i szczelności opakowania.

Przygotowanie pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych.

Czyszczenie skrzyni pojazdu, wyłożenie odpowiednią folią.

Przygotowanie dokumentów.

Dowód rejestracyjny pojazdu.

Dokument przewozowy z opisem przewożonych towarów niebezpiecznych.

Świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Karta przekazania odpadu.

Zaświadczenie ADR z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne.

Załadunek odpadów w pakietach foliowych.

Zabezpieczenie ładunku przed przesuwaniem.

Oznakowanie pojazdu zgodnie z umową ADR.

Transport odpadów na składowisko przeznaczone do składowania odpadów zawierających azbest.

Przekazanie odpadów na składowisko odpadów – Karta przekazania odpadów..